СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БУЖАРОВСКОЕ

ИСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ

25 октября 2013г № 210

Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения.

Руководствуясь Федеральными законами от 7.12. 2011 года №416-ФЗ. "О водоснабжении и водоотведении", от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, Постановлением Правительства РФ от 5.09.2013 года  № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения », в соответствии с Генеральным планом сельского поселения Бужаровское  на 2014 – 2023 годы, Совет депутатов сельского поселения Бужаровское.

РЕШИЛ:

1. Утвердить Схему водоснабжения и водоотведения сельского поселения Бужаровское Истринского муниципального района Московской области (Приложение № 1).

2. Опубликовать проект решения в газете Истринские Вести и на сайте Бужаровского сельского поселения.

3. Назначить публичное слушание по проекту решения на 01 декабря 2013г.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы администрации Саматову Т.В.

Глава сельского поселения Бужаровское       В.В. Третнова

Приложение № 1

Утверждено решением

Совета депутатов

сельского поселения Бужаровское

от 26.12.2012 № 1/28

Схема водоснабжения и водоотведения

сельского поселения Бужаровское

Истринского муниципального района

Московской области

Содержание

Общее положение

Паспорт схемы

1. Общие сведения

2. Существующее положение в сфере водоснабжения

3. Существующее положение в сфере водоотведения

4. Мероприятия схемы

5. Финансовые потребности для реализации схемы

6. Основные финансовые показатели

7. Ожидаемые результаты при реализации мероприятий программы

Приложение 1

Общее положение

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2024 года сельского поселения Бужаровское Истринского муниципального района Московской области разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утвержденного Постановлением Главы администрации сельского поселения Бужаровское Истринского муниципального района Московской области;

- Генерального плана сельского поселения Бужаровское Истринского муниципального района Московской области, выполненного ГУП НИиПИ;

- Программы социально-экономического развития сельского поселения Бужаровское Истринского муниципального района Московской области на 2014 – 2023 годы;

и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

- Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- Постановлением Правительства РФ от 5.09.2013 года  № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения »

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в сельском поселении Бужаровское Истринского муниципального района Московской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные),  станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

– в системе водоотведения – магистральные  сети  водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные  сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема  включает:

– паспорт схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения сельского поселения Бужаровское и анализом существующих технических и технологических проблем;

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок реализации схемы и ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели схемы.

Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения  Бужаровское Истринского муниципального района Московской области на 2014 – 2023 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Глава администрации сельского поселения Бужаровское Истринского муниципального района Московской области.

Местонахождение проекта

Россия, Московская область, Истринский район, сельское поселение Бужаровское.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003.Дата редакции: 01.01.2003);

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Методические рекомендации по расчету размера платы за подключение к системе коммунальной инфраструктуры на территории Московской области, утвержденные распоряжением Министерства экономики Московской области от 24.03.2009г № 22-РМ;

Цели  схемы:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2024 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц сельского поселения Бужаровское;

- реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

- строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2014 по 2024 годы. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства-  2014-2018 годы:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

– строительство узла водоподготовки на существующих водозаборах;

– строительство магистральных водоводов для обеспечения водой вновь застроенных территорий 1-й очереди строительства;

– перекладка и строительство канализационных коллекторов на территориях существующей и перспективной застройки;

– строительство канализационных насосных станций подкачки сточных вод;

– реконструкция канализационных очистных сооружений с учетом увеличения производительности;

– строительство канализационных очистных сооружений с применением новых технологий очистки сточных вод;

Второй этап строительства-  2019-2023 годы:

– реконструкция существующих ВЗУ;

– строительство скважин;

– строительство станции водоподготовки на существующих водозаборах;

– строительство магистральных водоводов для планируемой на расчетный срок застройки;

– строительство канализационных насосных станций подкачки сточных вод;

– строительство канализационных самотечных коллекторов для сбора сточных вод от планируемой на расчетный срок застройки;

– реконструкция канализационных очистных сооружений;

– строительство канализационных очистных сооружений;

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет  432467,0   тыс. руб.,
в том числе:

175014,0 тыс. руб. -  финансирование мероприятий по водоснабжению;

257453,0 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения, а также и за счет средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования  развития схемы водоснабжения и водоотведения в 2013-2027 годах составляет:

-     всего                                                            - 432467,0 тыс. рублей

-     в том числе:

- местный бюджет                           - 43247,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники          - 389220,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1.    Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

2.     Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3.     Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4.    Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения Бужаровское.

5.    Создание благоприятных условий для привлечения средств  внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства  объектов водоснабжения и водоотведения.

6.    Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

7.    Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации сельского поселения Бужаровское Истринского муниципального района Московской области.

1. Общие сведения

1.1. Общие сведения о сельском поселении Бужаровское Истринского муниципального района Московской области.

Муниципальное образование сельское поселение Бужаровское  входит в состав Истринского муниципального района (далее – Истринский МР) и расположен в 52 км к западу от Москвы в северной части Истринского района Московской области.

Бужаровское СП относится к Истринско-Звинигородской устойчивой системе расселения. Площадь поселения на 01.10.2012 г. –16256 га.

Бужаровское СП граничит: с севера и северо-востока – с Клинским и Солнечногорским районами; с  востока – с сельским  поселением Ермолинское; с юга – с сельскими поселениями Лучинское и Букаревское; с запада – с сельским поселением Ядроминское.

Численность населения Бужаровского СП на 1.01.2013 г.составляет 2999 человек.

Географическое положение Истринского района можно охарактеризовать как приречное. Именно наличием р.Истры – одной из важнейших рек Московского региона - определяется большинство природных и историко-культурных особенностей данной местности: значительные перепады высот, мелководность и быстрота течения маленьких речек; наличие участков не только с суглинистыми, но и с песчаными почвами; наличие не только ельников и вторичных мелколиственных лесов,  но и сухих сосновых боров; высокий рекреационный потенциал местности (размещение здесь дачных посёлков, санаториев, домов отдыха).

Основные транспортные связи сельского поселения с Москвой и Московской областью обеспечиваются автомобильными дорогами общего пользования федерального значения:

-Малое Московское кольцо А-107;

-автодорога М-9 «Балтия».

В остальном же Исринский район - типичный район Ближнего Подмосковья,  подверженный интенсивному дачному освоению.

Район характеризуется широкими рекреационными возможностями, сельскохозяйственным производством пригородного типа, небольшими промышленными центрами. Специфика зоны определяется положением и природоохранным режимом земле- и природопользования, локализованным вдоль рек и дорог размещением сельскохозяйственных угодий.

Для зоны характерно наличие свободных земель, рассредоточенное размещение мелких деревень, малое количество крупных поселений.

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной  зимой.

Период со среднесуточной температурой ниже 0 °C длится 120—135 дней, начинаясь в середине ноября и заканчиваясь в конце марта. Среднегодовая температура на территории региона колеблется от 3,5 до 5,8 °C. Самый холодный месяц — январь (средняя температура на западе области −9 °C, на востоке −12 °C). С приходом арктического воздуха наступают сильные морозы (ниже −25 °C), которые длятся до 30 дней в течение зимы (но обычно морозные периоды намного менее продолжительны); в отдельные годы морозы достигали −45 °C

Зимой (особенно в декабре и феврале) часты оттепели, вызываемые атлантическими и (реже) средиземноморскими циклонами; они, как правило, непродолжительны, средняя длительность их 4 дня, общее число с ноября по март — до пятидесяти. Летом вторжения арктического воздуха способствуют установлению ясной, безоблачной, обычно тёплой погоды. В случаях длительной задержки антициклона происходит сильное прогревание поверхности и повышение температуры воздуха, что является причиной сильной засухи, возникновения лесных и торфяных пожаров (как, например, в 2010 году). Летом нередки также проникновения тропических воздушных масс с юга. Вообще характер лета из года в год может существенно меняться: при повышенной циклональной активности лето бывает прохладное и влажное, при устойчивых антициклонах — сухое и жаркое.

Снежный покров обычно появляется в ноябре (хотя бывали годы, когда он появлялся в конце сентября и в декабре), исчезает в середине апреля (иногда и ранее, в конце марта). Постоянный снежный покров устанавливается обычно в конце ноября; высота снежного покрова — 25—50 см. Почвы промерзают на 65—75 см.

Самый тёплый месяц — июль (средняя температура +18 °C на северо-западе и +21 °C на юго-востоке). Среднегодовое количество осадков 500—700 мм, наиболее увлажнены северо-западные районы, наименее — юго-восточные. В каждый из летних месяцев в среднем выпадает 75 мм осадков, однако раз в 25—30 лет в Московской области случаются сильные засухи, когда осадков летом может практически не выпадать. Выпадение осадков во все сезоны года связано главном образом с циклонами, формирующимися над  Атлантикой,  Средиземономорьем,  Арктикой или же — при взаимодействии приходящих с запада влажных воздушных масс и континентального воздуха — непосредственно над Русской равниной. Летом помимо циклональных осадков могут иметь место также конвективные.

Климат на территории поселения умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной зимой. Глубина залегания уровня  грунтовых вод колеблется от 0,6 до 1,3  м.

Административным центром поселения является деревня Бужарово.

В состав поселения также входят следующие населенные пункты:

- 30 деревень: Бужарово, Алехново, Ананово, Армягово, Бабкино, Большое Ушаково, Верхуртово, Граворново, Дьяково, Ефимоново, Зорино, Зыково, Карцево, Куртниково, Ламишино, Леоново, Лечищево, Лыщево, Мазилово, Малое Ушаково, Мартюшино, Матвейково, Михайловка, Никитское, Новораково, Родионцево, Рождествено, Сафонтьево, Синево, Якунино;

-1 поселок: гидроузла им. Куйбышева;

- 1 хутор: Ламишино.

В сельском поселении Бужаровское жилая застройка представлена застройкой смешанного типа: индивидуальными жилыми домами и многоквартирными жилыми домами.

Данные по емкости многоквартирного муниципального и ведомственного жилищного фонда представлены Администрацией сельского поселения Бужаровское. Жилищный фонд составляет 144,1 тыс.кв.м, из них 76% приходится на индивидуальный фонд и 24% - на многоквартирный жилой фонд.

По состоянию на начало 2013 г. общая площадь существующего жилищного фонда составила 144,1 тыс.кв.м., в том числе малоэтажного и среднеэтажного многоквартирного фонда – 39,4 тыс.кв.м.(24%), индивидуального жилищного фонда – 109,2 тыс.кв.м.(76%). Многоквартирный жилой фонд расположен в деревне Бужарово, поселке Гидроузла.

Около 90 % индивидуального жилищного фонда населенных пунктов относится к жилищному фонду с временным проживанием.

Сложившаяся в районе система постоянного расселения дополняется развитой системой временного (сезонного) расселения, формирующейся на базе садоводческих товариществ, дачно-строительных кооперативов и ИЖС, вошедших в проектируемую границу.

На расчетный период ожидается приток жителей сельского поселения, который обусловлен спросом на усадебные индивидуальные жилые дома. В связи с этим, на отдельных территориях сельского поселения планируется индивидуальная современная коттеджная застройка. Кроме этого выделяются зоны садово-огородных и дачных участков. Дополнительными факторами, вызывающими повышенный спрос, являются относительно чистая экологическая среда и природно-рекреационный потенциал территории, транспортная доступность к городам и местам приложения труда.

Численность постоянно проживающего населения сельского поселения Бужаровское  на расчетный срок до 2023 года составит 4,9 тыс. человек. Численность сезонного населения в садоводческих и дачных объединениях – 27,8 тыс. человек.

1.2. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

В настоящее время водоснабжение сельского поселения Бужаровское осуществляется из подземных источников, с помощью ВЗУ или отдельных скважин, которые расположены практически в каждом жилом образовании, а так же базе отдыха либо санатории, объектах производственного назначения. Водоснабжение осуществляется от семнадцати артезианских скважин с подачей в сеть потребителям через насосную станцию второго подъема или водонапорную башню. Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. Некоторые ВЗУ находятся в аварийном состоянии.

На территории сельского поселения имеется несколько бассейнов канализирования с центарлизованной системой хозяйственно-бытовой канализации. Система канализации находится в неудовлетворительном состоянии, что влечет за собой ухудшение экологической обстановки и нарушает санитарные регламенты водоохранных зон рек и их притоков.

В настоящее время объекты систем водоснабжения и водоотведения являются муниципальной собственностью поселения и эксплуатируются следующим предприятием МУП «Бужаровское РЭП ЖКХ»

Данное предприятие  предоставляют весь спектр услуг водоснабжения и водоотведения потребителям поселения, которыми пользуются жители, организации, предприятия поселения, а также сезонное население

Планируемые к освоению новые площадки под строительство потребуют дополнительной нагрузки на системы водоснабжения и водоотведения. В связи с этим необходимы мероприятия для развития и создания централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

2. Существующее положение в сфере водоснабжения

2.1.  Анализ структуры системы водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения сельского поселения Бужаровское являются артезианские воды подольско-мячковского и каширского водоносного горизонта среднего карбона. Качество воды этого горизонта по основным показателям в основном удовлетворяет требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» за исключением повышенного содержания железа, повышенной мутности и повышенной жесткости.

Гидрогеологические условия территории характеризуются наличием следующих водоносных горизонтов:

- «верховодка»;

- надморенный водоносный горизонт;

- надъюрский водоносный горизонт;

- каменноугольный водоносный горизонт.

Воды «верховодки» имеют на территории спорадическое распространение и приурочены к учаскам, где покровные суглинки залегают непосредственно на моренных суглинках. Глубина залегания варьирует в пределах 0,-2,5м. Горизонт формируется за счет атмосферных осадков, носит временный характер, в меженный период исчезает. Водоносные известняки среднего карбона повсеместно в районе перекрыты плотными юрскими глинами, мощностью 10-12 и более метров, что надежно защищает горизонты от проникновения поверхностных загрязнений. Район относится к достаточно обеспеченным артезианскими источниками водоснабжения.

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети;

- децентрализованных источников – одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев.

Системы централизованного водоснабжения развиты не в достаточной степени и действуют в следующих населенных пунктах: д. Бужарово, д. Граворново,  пос. Гидроузла, д. Алехново, д. Лечищево. Кроме этого, водоснабжение коттеджных поселков осуществляется от собственных ВЗУ.

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.

Характеристика существующих водозаборных узлов                                                                                                                                                                                                                                                                  Таблица 1.

| № п/п | Местонахождение | Производительность м³/сут | № Скв | Год вода | Оборудование | Глубина скважины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проектная | Факт |  |  | Марка насоса | Мощ- ность кВт |  |
| 1 | ВЗУ д. Бужарово120 м ³ | 1440 720 | 314 | 1 2 | 1976 1963 | ЭЦВ 10-65-150 АЦВ 8-40-150 | 45 17 | 101 150 |
| 2 | ВЗУ д. Синево 35 м³ | 384 240 | 156 | 1 2 | 1983 1967 | ЭЦВ 6-16-140 ЭЦВ5-10-140 | 7,5 4 | 150 153 |
| 3 | ВЗУд.Мартюшино 28 м ³ |  | 83 | 1 | 1956 | ЭЦВ 6-16-110 | 7,5 | 140 |
| 4 | ВЗУ д. Карцево 28 м ³ | 600 | 82 | 1 | 1976 | ЭЦВ 6-16-110 | 7,5 | 140 |
| 5 | ВЗУ д.Куртниково 28 м³ | 600 | 64 | 1 | 1963 | ЭЦВ 6-16-110 | 7,5 | 160 |
| 6 | ВЗУ д.Граворново 90 м ³ | 384 | 155 | 1 2 | 1983 1956 | ЭЦВ 8-25-120 ЭЦВ 6-16-140 | 17 7,5 | 170 170 |
| 7 | ВЗУ д. Никитское 28 м³ | 384 |  | 1 | 1968 | ЭЦВ 6-16-110 | 7,5 | 160 |
| 8 | ВЗУ д. Леоново 28 м³ | 720 | 66 | 1 | 1973 | ЭЦВ 6-16-110 | 7,5 | 150 |
| 9 | ВЗУ д. Сафонтьево 28 м³ |  | 78 | 1 | 1961 | SP 17-14 | 7,5 | 120 |
| 10 | ВЗУ д. Ефимоново 28 м³ |  | 56 | 1 | 1958 | ЭЦВ 8-25-150 | 17 | 150 |
| 11 | ВЗУ пос. Гидроузла РЧВ | 540 576 456 |  | 1 2 3 | 1936 1959 1976 | ЭЦВ 8-63-150 ЭЦВ 10-63-150 ЭЦВ 10-63-150 | 17 45 45 | 98 128 134 |
| 12 | ВЗУ д. Ламишино 28 м³ | 396 |  | 1 | 1968 | ЭЦВ 6-16-110 | 7,5 | 136 |
| 13 | ВЗУ д. Алехново 90 м³ | 600 | 290 | 1 2 | 1975 1963 | ЭЦВ 8-25-150 ЭЦВ 6-16-120 | 17 7,5 | 140 140 |
| 14 | ВЗУ д. Лечищево 28 м³ | 552 |  | 1 | 1962 | ЭЦВ 6-16-110 | 7,5 | 141 |
| 15 | ВЗУ д. Якунино 28 м³ | 600 | 71 | 1 | 1965 | ЭЦВ 6-16-120 | 7,5 | 170 |
| 16 | ВЗУ д. Дьяково 28 м³ | 480 | 81 | 1 | 1982 | ЭЦВ 6-16-110 | 7,5 | 150 |
| 17 | ВЗУ д. Рождествено 28 м³ | 600 | 79 | 1 | 1965 | ЭЦВ 6-16-120 | 11 | 172 |

Скважины обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса, размеры которых не всегда соответствуют требуемым (30 метров). Зоны санитарной охраны первого пояса огорожены забором, благоустроены и озелены. Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют.

Артскважины являются собственностью сельского поселения Бужаровское. Все артезианские скважины имеют наземные павильоны (кирпичные, металлические, деревянные) для отбора проб с целью контроля качества воды.

На артскважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ различной мощности. Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 2.

Характеристика оборудования водозаборных узлов

Таблица 2.

| № п/п | № по ГВК | № скважины по паспорту | Место- положение скважины | Глуб СКВ | Статистич. уровень на момент бурения, м., дата. | Забор воды м³/сут | Марка насоса. Глубина загрузки насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 218620 | 1029 | д. Бужарово | 125 | 21 м 26.07.1963 г. | 314 | ЭЦВ 8-40-150 80м. |
| 2 | 218619 | 2589 | д. Бужарово | 140 | 27 м. 18.03.1976г. | 314 | ЭВЦ 10-65-150 80м. |
| 3 | 218624 | 3005 | д. Синево | 150 | 42 м. 22.07.1983 г. | 156 | ЭЦВ 6-16-140 60 м. |
| 4 | - | 1618 | д. Синево | 153 | 39,4 м. 26.10.1967 г. | 156 | ЭЦВ 5-10-140 80м. |
| 5 | 218629 | 486 | д. Мартюшино | 140 | 36 м. 1956 г. | 83 | ЭЦВ 6-16-110 80 м. |
| 6 | 218621 | 1603 | д. Карцево | 150 | 30,5 м. 08.10.1976 г. | 82 | ЭЦВ 6-16-110 60 м. |
| 7 | 218622 | 993 | д. Куртниково | 160 | 33 м. 05.07.1963 г. | 64 | ЭЦВ 6-16-110 55м. |
| 8 | 218625 | 2977 | д. Граворново | 170 | 35 м. 29.01.1982 г. | 155 | ЭЦВ 8-25-120 60 м. |
| 9 | 218626 | 475 | д. Граворново | 170 | 35 м. 1956 г. | 155 | ЭЦВ 6-16-140 70 м. |
| 10 | 218627 | 1655 | д. Никитское | 160 | 36,5 м. 8.04.1968 г. |  | ЭЦВ 6-16-110 60 м. |
| 11 | 218628 | 2325 | д. Леоново | 150 | 36,5 м. 26.07.1973 г. | 66 | ЭЦВ 6-16-110 60 м. |
| 12 | 218623 | 842 | д. Сафонтьево | 120 | 21,5 м, 09.09.1961 г. | 78 | SH 17-14 |
| 13 | 218611 | 3293 | д. Ефимоново | 150 | 48 м. 1958 г. | 56 | ЭЦВ 8-25-150 80 м |
| 14 | 46207351 | 1 | п. Гидроузла | 98 | 30 м. 1936 г. |  | ЭЦВ 8-63-150 43м. |
| 15 | 46207352 | 2 | п. Гидроузел | 128 | 21,5 м. 1959 г. |  | ЭЦВ 10-63-150 60 м. |
| 16 | 46207353 | 3 | п. Гидроузел | 134 | 30 м. 1976 г. |  | ЭЦВ 10-63-150 70 м. |
| 17 |  | 19273 | д. Ламишино | 136 | 37 м. 30.10.1968 г. | 62 | ЭЦВ 6-16-110 78 м. |
| 18 | 218630 | 2519 | д. Алехново | 140 | 36 м. 12.05.1975 г. | 290 | ЭЦВ 8-25-150 60 м. |
| 19 | 218631 | б/н (2) | д. Алехново | 140 | 33,6 м. 1963 г. | 290 | ЭЦВ 6-16-120 60м. |
| 20 |  | 897 | д. Лечищево | 141 | 23 м. 12.04.1962 г. | 92 | ЭЦВ 6-16-110 60 м. |
| 21 | 218632 | 1305 | д. Якунино | 170 | 26 м. 10.10.1965 г. | 71 | ЭЦВ 6-16-120 90 м. |
| 22 | 218634 | 2963 | д. Дьяково | 150 | 17 м. 06.05.1982 г. | 81 | ЭЦВ 6-16-110 40 м. |
| 23 | 202516 | 1294 | д. Рождествен но | 172 | 35 м. 24.08.1965 г. | 79 | ЭЦВ 6-16-120 85 м. |

Скважины оборудованы кранами для отбора проб воды, отверстием для замера уровня воды и устройствами для учета поднимаемой воды.

Данные лабораторных анализов качества воды сельского поселения Бужаровское приведены в таблице 3.

Данные лабораторных анализов качества воды                                                                                                                                                                  Таблица 3.

| № П.п. | Показатели состава сточных вод | Единица измерения | Норматив СанПин 2.14.1074-01 | Результат исследования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Водородный показатель | ед.pH | 6-9 | 7,18+0,02 |
| 2 | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 1000 | 304 + 27 |
| 3 | Жесткость общая | ºЖ | 7 | 7,0 + 0,3 |
| 4 | Окисляемость пергаментная | мгО2/дм3 | 5 | 1,28 + 0,26 |
| 5 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионо-активные | мг/дм3 | 0,5 | Менее 0,025 |
| 6 | Фенольный индекс | мг/дм3 | 0,25 | Менее 0,0005 |
| 7 | Аммиак и аммоний-ион (поазоту) | мг/дм3 | 2 | Менее 0,4 |
| 8 | Нитрит-ион | мг/дм3 | 3,0 | Менее 0,2 |
| 9 | Нитраты (поNO3-) | мг/дм3 | 45 | 1,2 + 0,3 |
| 10 | Сульфаты (SO4 2-) | мг/дм3 | 500 | 19,4 + 2,7 |
| 11 | Хлориды (Cl-) | мг/дм3 | 350 | 8.9 + 0,7 |
| 12 | Фториды (F-) | мг/дм3 | 1.5 | 1,23 + 0,18 |
| 13 | Берилиий (Be2+) | мг/дм3 | 0,0002 | Менее 0,0001 |
| 14 | Алюминий (Al 3+) | мг/дм3 | 0,5 | 0,02 + 0,006 |
| 15 | Марганец (Mn, суммарно) | мг/дм3 | 0,1 | 0,008 + 0,0028 |
| 16 | Железо (Fe, суммарно) | мг/дм3 | 0,3 | 0,92 + 0,23 |
| 17 | Никель (Ni, суммарно) | мг/дм3 | 0,1 | Менее 0,001 |
| 18 | Медь (Сu, суммарно) | мг/дм3 | 1,0 | 0,006 + 0,003 |
| 19 | Цинк (Zn2+) | мг/дм3 | 5 | Менее 0,005 |
| 20 | Мышьяк (As, суммарно) | мг/дм3 | 0,05 | Менее 0,005 |
| 21 | Селен (Se, суммарно) | мг/дм3 | 0,01 | Менее 0,001 |
| 22 | Стронций (Sr 2+) | мг/дм3 | 7 | 0,72 + 0,14 |
| 23 | Кадмий (Cd, суммарно) | мг/дм3 | 0,001 | Менее 0,0001 |
| 24 | Ртуть (Hg, суммарно) | мг/дм3 | 0,0005 | Менее 0,0001 |
| 25 | Свинец (Pb, суммарно) | мг/дм3 | 0,03 | Менее 0,001 |

Водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, асбестоцементных и ПНД трубопроводов диаметром от 50 до 200 мм общей протяженностью более 10,0 км. Износ существующих водопроводных сетей по сельскому поселению Бужаровское  составляет более 40%.

В настоящее время подача воды питьевого качества потребителям сельского поселения из действующих артскважин составляет 1,51 тыс.м³/сут., с учетом сезонного населения – 2,23 тыс.м³/сутки. Водопроводными сетями охвачено 30 % территории жилой застройки.

Выводы:

1.    Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов, размещаемых на территориях предприятий и жилой застройки и принадлежащих различным ведомствам.

2.    Источником водоснабжения сельского поселения Бужаровское являются артезианские и частично грунтовые воды.

3.    Артезианская вода не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию  железа, жесткости и мутности.

4.    Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 1980 года имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки отдельных участков малых диаметров.

2.2. Анализ существующих проблем

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

2. Централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки.

3.  Действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

4. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

5. Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие сельского поселения в целом.

2.3. Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2024 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации сельского поселения Бужаровское:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

- создание благоустроенных рекреационных территорий, включающих водноспортивные комплексы, пляжные зоны, базы отдыха, спортивные и игровые площадки.

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2023 года и подключения 100% населения сельского поселения Бужаровское к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

2.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов сельского поселения Бужаровское принимаются артезианские воды.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2023 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый мало- и среднеэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;

В соответствии с СП 30.1333.2010 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» и с учетом ТСН «Нормы водопотребления населения Московской области» № 298-ПГ от 01.07.1996г. нормы водопотребления приняты для:

- жилой застройки с водопроводом, канализацией, ванными и ЦГВ – 250 л/чел. в сутки

- мало- и среднеэтажной застройки с водопроводом, канализацией и ванными с быстродействующими газовыми водонагревателями – 210 л/чел. в сутки;

- индивидуальной жилой застройки – 190 л/чел. в сутки для населения с постоянным проживанием;

- жилой застройки без водопровода и канализации при круглогодичном проживании – 70 л/чел в сутки.

- садоводческих и дачных объединений с сезонным проживанием населения – 50 л/чел. в сутки.

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в таблице 4.

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания,  рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

-  общественно-деловые учреждения – 12 л на одного работника;

-  спортивно-рекреационные учреждения – 100 л на одного спортсмена;

-  предприятия коммунально-бытового обслуживания – 12 л на одного работника;

- предприятия общественного питания -12 л на одно условное блюдо.

Расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания приведены в таблице 7.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах – 30 л/с; для коммунально-производственных объектов – 40 л/с.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - 3 (2 – в жилых зонах, 1 – в производственно-коммунальной зоне). Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.

Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах. Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит  810 м³/сут.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица 4

| № п/п | Вид жилой застройки | Норма потребления , д/чел. В сутки | Исходный год -2013 г. | 1 этап |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население тыс. чел. | Среднесуточное водопотребление, м3/сут | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут | Население тыс.чел. | Средняя водопотребляемость м3/сут |
| 1 | Многоквартирная жилая застройка высокой этажности (2-5 этажей) | 250 | 1,9 | 0,189 | 0,25 | 2,3 | 0,25 |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка ч/с | 20 | 0,06 | 7,08 | 9,05 | 0,09 | 9,05 |
| 3 | Жилая застройка с водопроводом без канализации при круглогодичном проживании | 59 | 0,1 | 6 | 8 | 0,3 | 8 |
|  | Итого по постоянному населению |  | 2,06 | 13,2 | 17,3 | 2,69 | 17,3 |
| 4 | Индивидуальная жилая застройка без водопровода и канализации сезонного проживания | 29,5 | 0,06 | 0,18 | 0,19 |  |  |
|  | Всего по населению |  | 2,12 | 13,4 | 17,4 | 2,69 | 17,3 |

Расчетные расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания

Таблица 5

| № п.п. | Планируемые объекты | Единица измерения | Норма водопотребления ,л | Существующее положение 2013 | 1 этап строительства 2014-2019г.г | 2 этап строительства 2019-2024 г.г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | потреб | м3/сут | потреб | м3/сут | потреб | м3/сут |
| 1 | Общеобразовательные школы | 1 учащийся | 12 | 2655 | 7,2 | 2850 | 7,8 | 3600 | 9,8 |
| 2 | Дошкольные образовательные учреждения | 1 ребенок | 75 | 4120 | 11 | 4500 | 12,3 | 5350 | 14,6 |
| 3 | Клубы, ДК | 1 место | 8,6 | 568 | 1,5 | 790 | 2,1 | 1100 | 3 |
| 4 | Поликлиники | 1 больной в смену | 13 | 336 | 0,9 | 540 | 1,4 | 920 | 2,5 |
| 5 | Производственно-коммунальные объекты | 1 человек | 25 | 218,5 | 0,6 | 293,2 | 0,8 | 310,5 | 0,85 |
|  | Итого |  |  | 7330 | 21,2 | 8973 | 24,4 | 11280 | 30,7 |

Суммарное водопотребление сельского поселения Бужаровское по этапам строительства представлено в таблице 6.

Суммарное водопотребление сельского поселения Бужаровское

Таблица 6

| № п/п | Наименование водопотребителей | Потребность в воде, м³/сутки |
| --- | --- | --- |
|  |  | питьевого качества | технической |
|  |  | исх. год 2013 | I этап 2019 год | 2 этап 2024 год | Расчетный срок – 2024г | I этап 2017 год | 2 этап 2024 год | Расчетный срок – 2024 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Население | 482 | 982 | 1512 | 3012 | - | - | - |
| 2 | Объекты производственно-коммунального, рекреационного и общественно-делового назначения | 619 | 722 | 1050 | 2920 | - | - | - |
| 5 | Полив улиц и зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 1101 | 1704 | 2562 | 5932 |  |  |  |
| 6 | Неучтенные расходы 10% | 548 | 430 | 380 | 262 | - | - | - |
|  | Всего: | 1649 | 2134 | 2942 | 6194 |  |  |  |

2.5.Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения населенных пунктов сельского поселения Бужаровское на расчетный срок принимаются местные артезианские воды. На территории сельского поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселении составит:

- на 1 этап строительства – 2,134 тыс. м³/сут.;

- на 2 этап строительства – 2,9 тыс. м³/ сут.

- на расчетный срок строительства  – 6,1 тыс. м³/сут.;

Запасы подземных вод в пределах сельского поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства предусматривается от ВЗУ, состав которых предполагает наличие:

- артскважины и водонапорной башни;

- артскважины, станции водоподготовки, резервуара чистой воды, насосной станции  второго подъема.

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для снижения расходов воды на нужды спортивных и коммунально-производственных объектов необходимо создать оборотные системы водоснабжения. Систему поливочного водопровода дачных кооперативов, а также полив улиц предусмотреть отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек, озер и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть  водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально- культурных и рекреационных объектов.

I этап. 2014 -2018 гг.

Реконструировать существующие ВЗУ в д.Бужарово, д.Алехновос заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок, со строительством установки водоподготовки.

Провести капитальный ремонт ВЗУ д.Синево со строительством узла водоподготовки.

Реконструкция ВЗУ в д.Граворново в составе: артскважины, станции водоподготовки, резервуар чистой воды, насосной станции 2ого подъема.

Реконструкция ВЗУ в д. Бужарово составе артскважины, водонапорной башни.

Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключить часть существующей и первоочередную планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения, проложив водопроводные сети диаметром 100-160 мм общей протяженностью 6,3  км.

II этап строительства 2019-2023гг.

Реконструкция ВЗУ в составе: артскважина, станция водоподготовки, резервуар чистой воды, насосная станция 2ого подъема в д. Дьяково .

Реконструкция ВЗУ в составе: артскважина и водонапорная башня в д.Рождественно. Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения»

Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети диаметром 100-160 мм общей протяженностью 6,0 км.

На расчетный срок водопотребление сельского поселения составит 6,194 тыс. м³/сутки. На этот период для обеспечения потребителей водой питьевого качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

Реконструкция ВЗУ в составе: артскважина и водонапорная башня в д. Ефимоново, д.Карцево, д.Мартюшино

Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения»

Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети диаметром 100-160 мм общей протяженностью 6,5 км.

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства ВЗУ новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора. Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром от 100 до 160мм. Общая протяженность сетей составит  18,8 км.

3. Существующее положение в сфере системы водоотведения

3.1. Анализ структуры системы водоотведения

В сельском поселении Бужаровское имеется несколько бассейнов канализования с централизованной системой хозяйственно-бытовой канализации:

- 1 бассейн канализования – п. Гидроузла им. Куйбышева;

- 2 бассейн канализования – д. Бужарово;

- 3 бассейн канализования – д. Алехново;

Другие населенные пункты поселения не имеют централизованного отвода бытовых и производственных сточных вод. Жители пользуются выгребами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

Бассейн канализования № 1.

В систему водоотведения поселка Гидроузла им.Куйбышева поступают стоки от населения и от объектов социального назначения. Канализационными сетями охвачена территория средней и многоэтажной жилой застройки. Сеть водоотведения является самотечно-напорной и предназначена для транспортирования хоз-бытовых и производственных сточных вод от небольших предприятий на очистные сооружения. Канализационная сеть построена по схеме, определяемой планировкой застройки, общим направлениям рельефа местности и местоположением очистных сооружений канализации. Сети проложены из чугунных, керамических и ПНД труб диаметром 100-150-200 мм и имеют удовлетворительное состояние. Общая протяженность канализационных сетей поселения составляет 7,9 км. Канализационными сетями охвачено 90 % территории жилой застройки.

На существующую площадку очистных сооружений п. Гидроузла им. Куйбышева стоки поступают через КНС производительностью 25  м3/час, где установлены насосы марки СМ 125-150-315 (1 рабочий, 1 резервный). По напорному водоводу диаметром 160мм стоки поступают на очистные сооружения.

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков от жилого сектора поселка Гидроузла, а также объектов соцкультбыта и небольших предприятий, имеющихся на территории, а также пансионатов и домов отдыха, расположенных рядом с поселком, осуществляется на очистные сооружения биологической очистки проектной мощностью 1600 куб.м./сут. \фактическое поступление стоков составляет – 937,0 куб.м./сут., что соответствует 39,04 куб.м./час или 0,0108 куб./сек. Объем сброса сточной воды определяется расчетным путем в нормативе ПДС веществ поступающих в водные объекты со сточными водами предприятия. Территория очистных сооружений расположена на расстоянии 300 м. к югу от границы жилой зоны на земле Истринского гидротехнического узла (Государственный акт на право пользования землей А-I № 047523). Поступления стоков в систему очистных сооружений происходит по самотечному и напорным трубопроводам. Очистные сооружения п. Гидроузла состоят из двух линий. Первая линия с проектной производительностью 400 куб.м./сут. (1977г.) и вторая – мощностью 1200 куб.м./сут. (1988г.)

| 1-я линия о/с | 2-я линия о/с |
| --- | --- |
| -Приемная камера -Песколовки горизонтальные-2 шт. -Аэротенк-окислитель-2 шт. -Вторичные отстойники-2 шт. -Илоуплотнитель | -Приемная камера -Решетки-дробилки -Песколовки тангенсальные-2 шт. -Аэротенки-отстойники-3 шт. -Резервуар-осветлитель |
| Общие блоки для двух линий о/с |
| -Фильтры гравийно-песчаные-2 шт. -Иловые площадки-4 шт. -Контактный резервуар-2 шт. |

С октября по апрель для очистки сточных  вод задействована 1-я линия о/с. Вторая линия включается в схему очистки с мая по сентябрь – в период массового заезда отдыхающих на базы отдыха и пансионаты, сточные воды которых принимают на очистку очистные сооружения п. Гидроузла.

Бассейн канализования № 2.

Система водоотведения в д. Бужарово включает в себя: приемная камера, решетки, песколовка горизонтальная – 2 шт., аэротенок – отстойник, иловые площадки – 2 шт., блок доочистки, контактный резервуар, биопруд – 2 шт., песковая площадка -2 шт. Проэктная мощность очистных сооружений, расположенных в д. Бужарово, составляет 560 куб.м./сут., однако фактическая мощность составляет около 280 куб.м./сутки.

Канализационные очистные сооружения полной биологической очистки в естественных условиях имеют устаревшее оборудование. Нормативы, по которым они проектировались, не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к очистке стоков. Технология очистки, применяемая на очистных сооружениях, рассчитана на очистку хозяйственно-бытовых стоков. Однако, стоки, поступающие на очистные сооружения, являются смешанными. Стоки после очистки не удовлетворяют ПДК для сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения.  Образующийся осадок не обрабатывается и не утилизируется.

Ввиду постоянного возрастания требований к качеству стоков, сбрасываемых после очистки в водные объекты рыбохозяйственного назначения, необходимо внедрение новых технологий очистки стоков, реконструкция действующих канализационных сооружений со строительством узла обеззараживания, доочистки стоков и механического обезвоживания осадка.

В д. Бужарово централизованной системой водоотведения охвачена территория с малой и среднеэтажной застройкой. Канализационные сети проложены из чугунных, керамических и ПНД труб общей протяженностью 3,2 км. Состояние сетей удовлетворительное. Кроме хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой застройки в сеть поступают сточные воды с территории предприятия ООО «Состра», ООО «Ритм», ЗАО «Молочная компания».

На территории д. Бужарово расположена одна канализационная насосная станция:

КНС  – перекачивает хоз-бытовые стоки от девяти жилых домов, оборудована двумя насосами марки СД 80/18 (1 рабочий, 1 резервный), производительность станции 21 м/час;

Канализационные очистные сооружения полной биологической очистки расположены в северной части деревни Бужарово. Проектная производительность составляет 560 м³/сут.

Канализационные очистные сооружения введены в эксплуатацию в 1977 году, техническое состояние очистных сооружений не может обеспечить качество очистки, соответствующее требованиям СаНПиНа и ПДС по ряду существенных причин, а именно:

Для нормальной очистки воды поступающей с вышеуказанными показателями предусматривается совсем иной тип конструкции очистных сооружений с устройством первичных отстойников, двухстадийных аэротенков-отстойников, с доочисткой на гравийно-песчаных фильтрах, что требует значительных финансовых вложений.

Бассейн канализования № 3.

На территории д. Алехново проложены канализационные сети диаметром 100 – 150 мм из керамических и ПВХ труб. Общая длина составляет 1300 м. Состояние сетей удовлетворительное. Сточные воды самотеком поступают на очистные сооружения д. Алехново .Проектная производительность составляет 250 м³/сут. Фактическое поступление стоков – 15,6 м³/сут.

Канализационные очистные сооружения полной биологической очистки расположены в восточной части деревни Алехново.

Система водоотведения в д. Алехново включает в себя: приемная камера, решетки, аэротено-вытеснитель, вторичный отстойник, контактный резервуар – 2 шт., иловая площадка – 2 шт., хлораторная.

Характеристика существующих насосных станций представлена в таблице 7.

Характеристика существующих насосных станций

Таблица  7.

| Местоположение канализационной насосной станции | Год стр-ва | Мощность фактич., тыс.м³/сут | Марка насосов | Кол-во, насосов, (шт.) | Размеры станции, м | Диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | В плане | глубина | подводколлектора | Напор тр-да |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| п.Гидроузла |  | 0,5 | СМ-125-80-315 | 2 | круглая | 5,0 | 200 | 160 |
| д.Бужарово |  | 0,5 | СД 80/18 | 2 | Круглая 3*4 | 5,0 | 250 | 150 |

Выводы:

1.    Централизованной системой хозяйственно-бытовой канализации охвачены п. Гидроузла, д. Бужарово, д.Алехново. Население индивидуальной жилой застройки частично на очистные сооружения на д.Алехново, а остальные населенные пункты сельского поселения пользуются выгребными ямами.

2.    Канализационная сеть имеет неудовлетворительное состояние.

3.    Стоки п.Гидроузла после очистки на существующих КОС полной биологической очистки удовлетворяют требованиям ПДК для сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения.

4.    Очистные сооружения полной биологической очистки д.Бужарово требуют реконструкции и капитального ремонта с внедрением новой технологии очистки.

5.     Территории  существующей и проектируемой застройки сельского поселения необходимо подключить к централизованной системе хоз-бытовой канализации с передачей стоков на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и механическим обезвоживаниям осадка.

3.2. Анализ существующих проблем

1. В настоящее время в сельском поселении Бужаровское охвачено централизованной системой канализации  около 30 %  территории жилой застройки.

2. В связи с увеличением расхода сточных вод от существующих и планируемых объектов капитального строительства требуется реконструкция существующих поселковых очистных сооружений полной биологической очистки.

3. Для приведения степени очистки сточных вод к показателям, допустимым для сброса в водоем рыбохозяйственного назначения, необходимо строительство блока доочистки сточных вод с последующим обеззараживанием.

4. Для обработки осадка планируется механическое обезвоживание с последующей утилизацией.

5. Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов перекачивания сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения.

6. Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие сельского поселения в целом.

7. Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах сельского поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

3.3.Перспективные расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Результаты расчета суммарного расхода сточных вод от сельского поселения Бужаровское представлены в таблице 8.

Суммарный расчет расходов сточных вод по сельскому поселению Бужаровское

Таблица 8.

| № п.п. | Наименование объектов водоотведения | Водоотведение, м³/сут. |
| --- | --- | --- |
|  |  | исходный год – 2013г. | 1 этап стр-ва – 2018г. | 2 этап стр-ва – 2023г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Население | 1270 | 1520 | 3100 |
| 2 | Объекты производственно-коммунального, рекреационного, коммунально-бытового и общественно-делового назначения | 59,0 | 76,0 | 107,0 |
|  | Итого: | 1329,0 | 1596,0 | 3207,0 |
| 3 | Неучтенные расходы | 229,0 | 287,0 | 348,0 |
| Всего: | 1558,0 | 1883,0 | 3555,0 |

Объемы водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов производственного, общественно-делового и рекреационно-спортивного назначения рассчитаны ориентировочно на основе объемов водопотребления.

3.4. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных, рекреационных и общественно-деловых центров.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть. Для поселения принята неполная раздельная система водоотведения с учетом рельефа местности, обуславливающая наличие нескольких бассейнов канализования.

- 1 бассейнканализования – п. Гидроузла;

- 2 бассейн канализования – д. Бужарово;

- 3 бассейн канализования – д.Алехново;

Схема строительства централизованных систем водоотведения бассейнов представлены на рисунках 1, 2, 3.

Общее расчетное водоотведение по сельскому поселению составит:

- на І этап строительства -  2,134  тыс. м³/сутки;

- на II этап строительства  -  2,9 тыс. м³/сутки;

- на расчетный срок   -  6,1 тыс. м³/сутки.

На территории сельского поселения предлагается реконструкция и модернизация существующих очистных сооружений полной биологической очистки, строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка во всех бассейнах канализования,  развитие и замена изношенных канализационных сетей, а также строительство компактных очистных сооружений биологической очистки малой производительности на площадках планируемой индивидуальной жилой застройки в коттеджных поселках.

Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединить в единые системы хозяйственно-бытовой канализации. Территория существующей и планируемой застройки может быть подключена к существующим очистным сооружениям.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

- реконструкция и модернизация существующих очистных сооружений полной биологической очистки в д. Бужарово со строительством установок механического обезвоживания осадка. Проектная производительность очистных сооружений составит 2000 м³/сутки;

- замена изношенных самотечно-напорных  канализационных сетей;

Бассейн канализования №1

Рис. 1 Схема строительства централизованной системы водоотведения бассейна №1 (Приложение 1)

Бассейн канализования №2

Рис. 2 Схема строительства централизованной системы водоотведения бассейна №2 (Приложение 2)

Бассейн канализования №3

Рис. 3 Схема строительства централизованной системы водоотведения бассейна №3 (Приложение 3)

- строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с глубокой доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка на территориях бассейнов канализования. При выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков;

- утилизация образующегося осадка на площадках канализационных очистных сооружений;

- строительство очистных сооружений малой производительности 20  м³/сут. для местных и индивидуальных систем водоотведения;

- подключение всей существующей и планируемой застройки к существующим или новым очистным сооружениям путем строительства  самотечных сетей канализации и КНС;

- согласование площадок под размещение новых очистных сооружений и мест выпуска очищенных сточных вод  в установленном порядке до начала разработки проектов с учетом зон санитарной охраны.

На І очередь строительства расчетное водоотведение по сельскому поселению Бужаровское составит 2,134 тыс. м³/сут. сточных вод.

На этот период предлагается выполнить следующие мероприятия по развитию системы хозяйственно-бытовой канализации:

1.    Реконструкция и модернизация существующих очистных сооружений полной   биологической очистки со строительством установок по доочистке стоков и механическому обезвоживанию осадка в населенных пунктах д. Бужарово.

2. Перекладка изношенных канализационных сетей и сетей имеющих                       недостаточную пропускную способность общей протяженностью 2,5 км.

3. Строительство канализационных сетей в районах первоочередной застройки   населенных пунктов для отвода бытовых стоков на существующие и планируемые очистные сооружения общей протяженностью 4,0 км.

На расчетный срок водоотведение по сельскому поселению составит 6,1 тыс. м³/сут. Для  развития системы хозяйственно-бытовой канализации запланированы следующие мероприятия:

1.    Строительство канализационных очистных сооружений малой производительности Q=20м³/сут. в д.Синево .

2.    Подключить существующую и планируемую застройку к системе              водоотведения,  проложив канализационные сети диаметром 150 – 300 мм   общей протяженностью 4,0 км.

3.    Произвести ремонт  изношенных канализационных сетей.

Сточные воды от существующих и планируемых производственных зон должны очищаться на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть хозяйственно-бытовой канализации. На всех автотранспортных предприятиях следует построить системы оборотного водоснабжения с локальными очистными сооружениями для мойки автотранспорта.

4. Мероприятия схемы

4.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения

Водоснабжение сельского поселения Бужаровское будет осуществляться с использованием подземных вод от существующих реконструируемых ВЗУ и вновь построенных источников водоснабжения (артскважины).

Общая потребность  в воде на конец расчетного периода (2024 год) должна составить 6,01 тыс. м³/сут.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально- культурных и рекреационных объектов.

I этап. 2014 -2018 гг.

Реконструировать существующие ВЗУ в д. Бужарово, д. Алехново с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок, со строительством установки водоподготовки.

Провести капитальный ремонт ВЗУ д. Синево со строительством узла водоподготовки.

Реконструкция ВЗУ в д. Граворново в составе: артскважины, станции водоподготовки, резервуар чистой воды, насосной станции 2ого подъема.

Реконструкция ВЗУ в д. Бужарово составе артскважины, водонапорной башни.

Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключить часть существующей и первоочередную планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения, проложив водопроводные сети диаметром 100-160 мм общей протяженностью 6,3  км.

II этап строительства 2019-2023гг.

Реконструкция ВЗУ в составе: артскважина, станция водоподготовки, резервуар чистой воды, насосная станция 2ого подъема в д. Дьяково .

Реконструкция ВЗУ в составе: артскважина и водонапорная башня в д. Рождественно. Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения»

Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети диаметром 100-160 мм общей протяженностью 6,0 км.

На расчетный период.

Реконструкция ВЗУ в составе: артскважина и водонапорная башня в д. Ефимоново, д. Карцево, д. Мартюшино

Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения»

Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети диаметром 100-160 мм общей протяженностью 6,5 км.

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства ВЗУ новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора. Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром от 100 до 160мм. Общая протяженность сетей составит  18,8 км.

4.2. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоотведения

Водоотведение будет осуществляться самотечными канализационными коллекторами до площадок существующих и новых очистных сооружений канализации с учетом увеличения их производительности, и напорными коллекторами диаметром от 160 мм до 300 мм через КНС. Общая протяженность канализационных сетей диаметром 160 - 300 мм составит 21,2 км. Самотечная сеть канализации прокладывается из полиэтиленовых безнапорных труб ТУ 2248-003-75245920-2005. Напорная канализационная сеть – из полиэтиленовых  труб ГОСТ 18599-2001 «Техническая».

Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов канализования и их очистки предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку:

I этап. 2014 – 2018 гг.

Строительство канализационных очистных сооружений в д. Синево, д. Бужарово бассейна канализования №2. Реконструкция и строительство канализационных насосных станций по бассейнам канализования. Перекладка изношенных канализационных сетей и сетей имеющих недостаточную пропускную способность общей протяженностью 1,3 км. Строительство канализационных сетей в районах первоочередной застройки   населенных пунктов для отвода бытовых стоков на существующие и планируемые очистные сооружения общей протяженностью 2,3 км. Строительство напорных коллекторов 4,1 км.

II этап. 2019-2023гг.

Строительство канализационных очистных сооружений в д. Бужарово бассейна канализования №2. Реконструкция и строительство канализационных насосных станций по бассейнам канализования. Перекладка изношенных канализационных сетей и сетей имеющих недостаточную пропускную способность общей протяженностью 1,0 км. Строительство канализационных сетей в районах первоочередной застройки   населенных пунктов для отвода бытовых стоков на существующие и планируемые очистные сооружения общей протяженностью 2,3 км. Строительство напорных коллекторов 3,05 км.

Расчетный период.

Строительство канализационных очистных сооружений в п. Гидроузла  бассейна канализования №1. Реконструкция и строительство канализационных насосных станций по бассейнам канализования. Строительство канализационных сетей в районах первоочередной застройки   населенных пунктов для отвода бытовых стоков на существующие и планируемые очистные сооружения общей протяженностью1,5 км. Строительство напорных коллекторов 5,65 км.

5. Финансовые потребности для реализации программы

В соответствии с действующим законодательством в объѐм финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей  программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением еѐ мероприятий. К таким расходам относятся:

-  проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства объектов. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учѐтом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2013 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналоги мероприятий (объектов), аналогичных приведѐнным в программе с учѐтом пересчитывающих коэффициентов.

Всего инвестиций на 2014-2023 годы необходимо 432467,0 тыс.руб., в т.ч. для строительства системы водоснабжения 175014,0 тыс.руб., для строительства системы водоотведения 257453,0 тыс.руб. (с учетом указанного уровня инфляции).

В таблице 9 представлена информация по финансовым потребностям проведения мероприятий в разбивке по  годам и видам деятельности.

Таблица 9

| Год | Расходы на мероприятия с учетом инфляции, тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- |
|  | Водоснабжение | Водоотведение | ИТОГО по программе |
| 2014 | - | - | - |
| 2015 | 4216,0 | 4561,0 | 8777,0 |
| 2016 | 15777,0 | 12762,0 | 28539,0 |
| 2017 | 14903,0 | 17791,0 | 32694,0 |
| 2018 | 18160,0 | 34470,0 | 52630,0 |
| 2019 | 13732,0 | 32368,0 | 46100,0 |
| 2020 | 5060,0 | 21623,0 | 26683,0 |
| 2021 | 10528,0 | 25205,0 | 35733,0 |
| 2022 | 7866,0 | 7219,0 | 15085,0 |
| 2023 | 11384,0 | 7191,0 | 18575,0 |
| Итого 2014-2018гг | 116426,0 | 170972,0 | 287398,0 |
| 2018-2023гг | 58588,0 | 86481,0 | 145069,0 |
| Всего по проекту | 175014,0 | 257453,0 | 432467,0 |

6. Основные финансовые показатели

6.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы

Общая сумма инвестиций, учитываемая в плате за подключение на реализацию мероприятий программы (без учета НДС) составит всего 432467,0 тыс. рублей, в т.ч. приходящиеся на водоснабжение - 175014,0 тыс. рублей, приходящиеся на водоотведение – 257453,0 тыс. рублей.

6.2. Структура финансирования программных мероприятий.

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и водоотведения в 2014-2023 годах составляет:

-     всего                                                            - 432467,0 тыс. рублей

-     в том числе:

- местный бюджет                           - 43247,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники          - 389220,0 тыс. рублей

7. Ожидаемые результаты при реализации мероприятий программы

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными  услугами  централизованного водоснабжения и водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов сельского поселения  Бужаровское  в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2014 – 2023г.г. согласно техническому заданию.

Приложение 1

Мероприятия
программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения сельского поселения Бужаровское Истринского муниципального района, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(организационный план)

1 этап 2014-2018 годы

водоснабжение

| № п/п | Наименование | Вид мероприятия | Цели реализации мероприятия | Реализация мероприятий по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | ВЗУ д. Бужарово | реконструкция с заменой оборудования, строительство установки водоподготовки | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов |  |  |  |  |  |
| 2 | ВЗУ д. Синево | капитальный ремонт со строительством узла водоподготовки | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов |  |  |  |  |  |
| 3 | ВЗУ д. Алехново | реконструкция с заменой оборудования, строительство установки водоподготовки | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов |  |  |  |  |  |
| 4 | ВЗУ д. Граворново | реконструкция: артскважины, станции водоподготовки, резервуара чистой воды, насосной станции 2-го подъема | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов |  |  |  |  |  |
| 5 | ВЗУ д. Бужарово | реконструкция артскважины, водонапорной башни | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов |  |  |  |  |  |

водоотведение

| № п\п | Наименование работ | ед.изм | Цели реализации мероприятия | объемные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | реконструкция и строительство канализационных насосных станций по бассейнам канализирования |  | Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подключение новых абонентов |  |
| 2 | перекладка изношенных канализационных сетей и сетей имеющих недостаточную пропускную способность | км | Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подключение новых абонентов и повышение надежности системы | 1,3 |
| 3 | строительство напорных коллекторов | км | Подключение новых абонентов | 4,1 |
| 4 | строительство канализационных сетей в районах первоочередной застройки населенных пунктов для отвода бытовых стоков на существующие и планируемые очистные сооружения | км | Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения | 2,3 |

Мероприятия
программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения сельского поселения Бужаровское Истринского муниципального района, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(организационный план)

2 этап 2019-2023 года

водоснабжение

| № п/п | Наименование | Вид мероприятия | Цели реализации мероприятия | Реализация мероприятий по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | ВЗУ д. Дьяково | реконструкция в составе: артскважина, станция водоподготовки, резервуар чистой воды, насосная станция 2-го подъема | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов |  |  |  |  |  |
| 2 | ВЗУ д. Рождественно | Реконструкция в составе: артскважина и водонапорная башня | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов |  |  |  |  |  |
| 3 | ВЗУ д. Ефимоново, д. Карцево, д. Мартюшино | Реконструкция в составе: артскважина и водонапорная башня | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов |  |  |  |  |  |

водоотведение

| № п\п | Наименование работ | ед.изм | Цели реализации мероприятия | объемные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | строительство канализационных очистных сооружений в д.Бужарово |  | Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подключение новых абонентов |  |
| 2 | перекладка изношенных канализационных сетей и сетей имеющих недостаточную пропускную способность | км | Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подключение новых абонентов и повышение надежности системы | 1,0 |
| 3 | строительство напорных коллекторов | км | Подключение новых абонентов | 3,05 |
| 4 | строительство канализационных сетей в районах первоочередной застройки населенных пунктов для отвода бытовых стоков на существующие и планируемые очистные сооружения | км | Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения | 2,3 |