СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БУЖАРОВСКОЕ

ИСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ

25 октября 2013г № 210

Об утверждении схем теплоснабжения.

Руководствуясь Федеральными законами от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты Российской федерации», от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, Постановлением Правительства РФ от 22 Февраля 2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», в соответствии с Генеральным планом сельского поселения Бужаровское  на 2012 – 2014 годы, Совет депутатов сельского поселения Бужаровское.

РЕШИЛ:

1. Утвердить Схему теплоснабжения сельского поселения Бужаровское Истринского муниципального района Московской области (Приложение № 1).

2. Опубликовать проект решения в газете Истринские Вести и на сайте Бужаровского сельского поселения.

3. Назначить публичное слушание по проекту решения на 6 декабря 2013г.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы администрации Саматову Т.В.

Глава сельского поселения Бужаровское       В.В. Третнова

Приложение № 1

Утверждено решением

Совета депутатов

сельского поселения Бужаровское

от 25 октября 2013г № 210

Схема теплоснабжения

сельского поселения Бужаровское

Истринского муниципального района

Московской области

Содержание

Общее положение

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

Сроки и этапы реализации программы

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации программы

Контроль исполнения инвестиционной программы

Основные понятия и термины

Раздел 1. Общая характеристика территории Бужаровское сельского поселения

Раздел 2. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Бужаровского сельского поселения

Раздел 3.Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружен

Приложения

Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения сельского поселения Бужаровское Истринского  муниципального района Московской области является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты Российской федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса (с изменениями);

- Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- Программа социально-экономического развития сельского поселения Бужаровское Истринского муниципального района Московской области на 2013 – 2020 годы

- Генеральный план поселения, выполненный ГУП «НИиПИ Генерального плана города Москвы».

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей сельского поселения Бужаровское тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения муниципального образования Бужаровское сельское поселение;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- установление ответственности субъектов теплоснабжения за надежное и качественное теплоснабжение потребителей;

- обеспечение безопасности системы теплоснабжения.

Сроки и этапы реализации программы

Программа будет реализована в период с 2013 по 2020 годы.
В проекте выделяются 1 этап, в  котором планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации программы

Общий объем финансирования программы составляет 100000,0 тыс. руб.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам теплоснабжения, за счет средств населения при внедрении поквартирного отопления и за счет внебюджетных средств и средств бюджета сельское поселение Бужаровское.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации сельского поселения Бужаровское Истринского муниципального района Московской области.

Основные термины и понятия

Зона действия системы теплоснабжения – территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям, на собственные и хозяйственные нужды.

Располагаемая мощность источника тепловой энергии -  величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом  объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлах и др.).

Мощность источника тепловой энергии нетто – величина равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии.

Элемент территориального деления – территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.

Расчетный элемент территориального деления - территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменных границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Раздел 1. Общая характеристика территории Бужаровского сельского поселения.

Муниципальное образование сельское поселение Бужаровское  входит в состав Истринского муниципального района (далее – Истринский МР) и расположен в 52 км к западу от Москвы в северной части Истринского района Московской области.

Бужаровское СП относится к Истринско-Звинигородской устойчивой системе расселения. Площадь поселения на 01.10.2012 г. –16256 га.

Бужаровское СП граничит: с севера и северо-востока – с Клинским и Солнечногорским районами; с  востока – с сельским  поселением Ермолинское; с юга – с сельскими поселениями Лучинское и Букаревское; с запада – с сельским поселением Ядроминское.

Численность населения Бужаровского СП на 1.01.2013 г.составляет 2999 человек.

Географическое положение Истринского района можно охарактеризовать как приречное. Именно наличием р.Истры – одной из важнейших рек Московского региона - определяется большинство природных и историко-культурных особенностей данной местности: значительные перепады высот, мелководность и быстрота течения маленьких речек; наличие участков не только с суглинистыми, но и с песчаными почвами; наличие не только ельников и вторичных мелколиственных лесов,  но и сухих сосновых боров; высокий рекреационный потенциал местности (размещение здесь дачных посёлков, санаториев, домов отдыха).

Основные транспортные связи сельского поселения с Москвой и Московской областью обеспечиваются автомобильными дорогами общего пользования федерального значения:

-Малое Московское кольцо А-107;

-автодорога М-9 «Балтия».

В остальном же Исринский район - типичный район Ближнего Подмосковья,  подверженный интенсивному дачному освоению.

Район характеризуется широкими рекреационными возможностями, сельскохозяйственным производством пригородного типа, небольшими промышленными центрами. Специфика зоны определяется положением и природоохранным режимом земле- и природопользования, локализованным вдоль рек и дорог размещением сельскохозяйственных угодий.

Для зоны характерно наличие свободных земель, рассредоточенное размещение мелких деревень, малое количество крупных поселений.

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной  зимой.

Период со среднесуточной температурой ниже 0 °C длится 120—135 дней, начинаясь в середине ноября и заканчиваясь в конце марта. Среднегодовая температура на территории региона колеблется от 3,5 до 5,8 °C. Самый холодный месяц — январь (средняя температура на западе области −9 °C, на востоке −12 °C). С приходом арктического воздуха наступают сильные морозы (ниже −25 °C), которые длятся до 30 дней в течение зимы (но обычно морозные периоды намного менее продолжительны); в отдельные годы морозы достигали −45 °C

Зимой (особенно в декабре и феврале) часты оттепели, вызываемые атлантическими и (реже) средиземноморскими циклонами; они, как правило, непродолжительны, средняя длительность их 4 дня, общее число с ноября по март — до пятидесяти. Летом вторжения арктического воздуха способствуют установлению ясной, безоблачной, обычно тёплой погоды. В случаях длительной задержки антициклона происходит сильное прогревание поверхности и повышение температуры воздуха, что является причиной сильной засухи, возникновения лесных и торфяных пожаров (как, например, в 2010 году). Летом нередки также проникновения тропических воздушных масс с юга. Вообще характер лета из года в год может существенно меняться: при повышенной циклональной активности лето бывает прохладное и влажное, при устойчивых антициклонах — сухое и жаркое.

Снежный покров обычно появляется в ноябре (хотя бывали годы, когда он появлялся в конце сентября и в декабре), исчезает в середине апреля (иногда и ранее, в конце марта). Постоянный снежный покров устанавливается обычно в конце ноября; высота снежного покрова — 25—50 см. Почвы промерзают на 65—75 см.

Самый тёплый месяц — июль (средняя температура +18 °C на северо-западе и +21 °C на юго-востоке). Среднегодовое количество осадков 500—700 мм, наиболее увлажнены северо-западные районы, наименее — юго-восточные. В каждый из летних месяцев в среднем выпадает 75 мм осадков, однако раз в 25—30 лет в Московской области случаются сильные засухи, когда осадков летом может практически не выпадать. Выпадение осадков во все сезоны года связано главном образом с циклонами, формирующимися над  Атлантикой,  Средиземономорьем,  Арктикой или же — при взаимодействии приходящих с запада влажных воздушных масс и континентального воздуха — непосредственно над Русской равниной. Летом помимо циклональных осадков могут иметь место также конвективные.

Муниципальное образование сельское поселениеБужаровское сформировано по новому муниципальному делению Истринского МР Законом Московской области «О статусе и границах Одинцовского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований» № 386/2005-03 от 28.02.2005 г.

На основании этого закона административным центром поселения является деревня Бужарово.

В состав поселения также входят следующие населенные пункты:

- 30 деревень: Бужарово, Алехново, Ананово, Армягово, Бабкино, Большое Ушаково, Верхуртово, Граворново, Дьяково, Ефимоново, Зорино, Зыково, Карцево, Куртниково, Ламишино, Леоново, Лечищево, Лыщево, Мазилово, Малое Ушаково, Мартюшино, Матвейково, Михайловка, Никитское, Новораково, Родионцево, Рождествено, Сафонтьево, Синево, Якунино;

-1 поселок: гидроузла им. Куйбышева;

- 1 хутор: Ламишино.

Данные по емкости многоквартирного муниципального и ведомственного жилищного фонда представлены Администрацией сельского поселения Бужаровское. Жилищный фонд составляет 144,1 тыс.кв.м, из них 76% приходится на индивидуальный фонд и 24% - на многоквартирный жилой фонд.

По состоянию на начало 2013 г. общая площадь существующего жилищного фонда составила 144,1 тыс.кв.м., в том числе малоэтажного и среднеэтажного многоквартирного фонда – 39,4 тыс.кв.м., индивидуального жилищного фонда – 109,2 тыс.кв.м.(76%). Многоквартирный жилой фонд расположен в деревне Бужарово, поселке Гидроузла.

Таблица 1 - Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом Бужаровского сельского поселения.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь | Расчетный срок) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зоны жилой застройки, из них | га | 144 | 158,7 | 246,3 |
| 1.1 | территории индивидуальной усадебной жилой застройки (индивидуальный жилищный фонд) | га | 109,1 | 158,7 | 187,7 |
| 1.2 | территории многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | га | 34,9 | 0 | 58,6 |
| 1.3 | Садовые товарищества, дачи | га | 3521 | 5330 | 1094 |
| 2 | Жилищный фонд, всего | тыс. кв. м общей площади квартир | 34974 | 0 | 586364 |
| 2.1 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади квартир | 34974 | 34974 | 34974 |
| 2.2 | Новое жилищное строительство | тыс. кв. м общей площади квартир | - | 23660 | 24740 |
| 3 | Общественные здания, всего | кв. м | 1705,4 | 1801,4 | 1879,4 |
| 3.1 | Объекты культурно-просветительского назначения | га | 1 | 1 | 1 |
| 3.2 | Объекты здравоохранения | кв. м | 120 | 216 | 294 |
| 3.3 | Объекты общественно-делового и административного назначения | кв. м | 440,4 | 440,4 | 440,4 |

Большая часть государственного жилищного фонда передана в муниципальную и частную собственность. Средняя обеспеченность в многоквартирном фонде составляет 17,1 кв.м/человека.

Таблица 2 -Характеристика жилищного фонда

| Тип застройки | Общая площадь жилищного фонда |
| --- | --- |
|  | Тыс.кв.м. | %% |
| Многоквартирный фонд | 34,9 | 3,3 |
| Индивидуальный фонд | 109,2 | 10,3 |
| Дачи и садовые участки | 917 | 86,4 |
| Всего | 1061,1 | 100 |

На территории сельского поселения Бужаровское находится 2 детских образовательных учреждения емкостью 185 мест, которые посещают 135 детей. Детские учреждения размещены в поселке Гидроузла и в деревне Бужарово. Общая площадь зданий – 2,0 тыс. кв.м. Детские учреждения занимают специальные здания.

В деревне Бужарово имеется общеобразовательная школа на 624 мест, при этом фактическая численность учащихся составляет 380 детей. Общая площадь помещений школы составляет 4 тыс.кв.м.

Обеспеченность поликлиниками составляет 190%. Амбулатории имеются в поселке Гидроузла, деревне Бужарово, ФАП – в деревне Синево, Деревне Граворново. Больницы стационарного типа на территории сельского поселения Бужаровское нет. Больничное обслуживание населения осуществляется в поселке в городе Истра.

На территории сельского поселения имеются три дома культуры, один функционирующий емкостью 550 мест. Культурно-образовательный центр со зрительным залом на 400 мест размещается в деревне Бужарово.

Обеспеченность учреждениями культуры составляет свыше 330%.

Предприятия торговли представлены частными магазинами общей площадью 1445 кв.м (1145 кв.м торговой площади). Обеспеченность данным видом обслуживания составляет около 380%. Предприятия общественного питания фактически отсутствуют.

Ведущими отраслями хозяйства поселения по-прежнему являются промышленность ,в основном, строительных материалов  и агропромышленный комплекс (сельскохозяйственные предприятия).

Недостаточно широкий спектр и низкая конкурентноспособность производимой продукции не обеспечивает стабильную базу для формирования доходной части местного бюджета.

Основные производственные фонды большинства объектов имеют высокий моральный и физический износ, применяются устаревшие технологии.

Раздел 2. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Бужаровского сельского поселения.

2.1. Существующее состояние.

Теплоснабжение Бужаровского СП осуществляется как централизованно, так и децентрализовано. Централизованным теплоснабжением обеспечена вся многоквартирная жилищно-коммунальная застройка и объекты общественного назначения (школы, детские сады, торговые центры и т.п.). Децентрализованным теплоснабжением обеспечивается, в основном индивидуальная усадебная и коттеджная застройка.

Источниками централизованного теплоснабжения являются отопительные и производственные котельные находящиеся в муниципальной собственности, характеристики которых приведены в таблице 4.

Промышленные предприятия обеспечиваются теплом от собственных источников тепла различной мощности. Значительного увеличения потребления тепловой энергии промышленными предприятиями не предвидится.

Схема теплоснабжения от всех котельных закрытая, двух и четырех трубная (при наличии ГВС). Потребители тепла по надежности теплоснабжения относятся ко второй категории.

Таблица 3 - Перечень и наименование предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Бужаровское сельское  поселение

| № п/п | Наименование | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ОАО «Истринская теплосеть» | Теплоснабжение и горячее водоснабжение дер. Бужарово |
| 2 | ОАО «Истринская теплосеть» | Теплоснабжение и горячее водоснабжение дер. Синево |
| 3 | ОАО «Истринская теплосеть» | Теплоснабжение и горячее водоснабжение пос. Гидроузла, |
| 4 | ОАО «Истринская теплосеть» | Теплоснабжение и горячее водоснабжение дер. Алехново |

Таблица 4 – Характеристика существующих котельных

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Кол-во и тип установленных котлов | Тепловая мощность | Топливо | Схема теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Истринский район, д.Бужарово | ЗИО-60 7 шт. Состояние удовлетворительное | 6,3 Гкал/ч | газ | Закрытая, четырехтрубная |
| Котельная ОАО Истринский район пос. Гидроузла | Водогрейный КВГМ-10-50 , 2 шт Паровой ДКВР 6,5/13 Витермо Состояние удовлетворительное | 26,2 Гкал/ч | газ | Закрытая, четырехтрубная |
| Истринский район д. Синево | UTM-200 4 шт UTM-50 1 шт Состояние удовлетворительное | 1,7 Гкал/ч | газ | Закрытая, четырехтрубная |
| Истринский район д. Алехново | ЗИО-60 3шт Состояние удовлетворительное | 2,7 Гкал/ч | газ | Закрытая четырехтрубная |

Все котельные работают по температурному графику 95-70 оС

Таблица 5 - График качественного регулирования температуры воды в системах отопления при различных расчетных и текущих температурах наружного воздуха

| Температура наружного воздуха, °с | Температура, t°C |
| --- | --- |
|  | подающей линии | обратной линии |
| 1 | 2 | 3 |
| 8 | 39,7 | 34,3 |
| 7 | 41,5 | 35,5 |
| 6 | 43,3 | 36,7 |
| 5 | 45,0 | 37,9 |
| 4 | 46,7 | 39,1 |
| 3 | 48,4 | 40,2 |
| 2 | 50,1 | 41,4 |
| 1 | 51,7 | 42,5 |
| 0 | 53,3 | 43,6 |
| -1 | 55,0 | 44,6 |
| -2 | 56,6 | 45,7 |
| -3 | 58,2 | 46,7 |
| -4 | 59,7 | 47,8 |
| -5 | 61,3 | 48,8 |
| -6 | 62,8 | 49,8 |
| -7 | 64,4 | 50,8 |
| -8 | 65,9 | 51,8 |
| -9 | 67,5 | 52,8 |
| -10 | 69,0 | 53,8 |
| -11 | 70,4 | 54,7 |
| -12 | 72,0 | 55,7 |
| -13 | 73,5 | 56,6 |
| -14 | 75,3 | 57,8 |
| -15 | 76,4 | 58,5 |
| -16 | 77,9 | 59,4 |
| -17 | 79,4 | 60,4 |
| -18 | 80,8 | 61,2 |
| -19 | 82,2 | 62,1 |
| -20 | 83,7 | 63,0 |
| -21 | 85,1 | 63,9 |
| -22 | 86,6 | 64,8 |
| -23 | 88,0 | 65,5 |
| -24 | 89,4 | 66,6 |
| -25 | 90,8 | 67,4 |
| -26 | 92,2 | 68,3 |
| -27 | 93,6 | 69,1 |
| -28 | 95,0 | 70,0 |

Учета отпуска тепла у потребителей тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения не осуществляется. Регулирование отпуска тепла в соответствии с температурным графиком осуществляется непосредственно в котельной. Присоединение потребителей к тепловым сетям – непосредственное без элеваторных узлов и индивидуальных тепловых пунктов.

Основное оборудование котельных ОАО «Истринская теплосеть» находится в хорошем состоянии.

Все котельные имеют незначительный резерв тепловой мощности.

Оплата потребления тепла на отопление и ГВС населением и сторонними потребителями осуществляется по утвержденным тарифам.

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии и на тепловую энергию для потребителей теплоснабжающих организаций утверждаются Министерством экономики Московской области.

Таблица 6 - Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в Бужаровском СП

| Тип объекта | Отапливаемая площадь, м2 | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | отопление | ГВС |
| 1. Жилые многоквартирные дома | 33764,2 | 2,82907181 | 0,531926 |
| Итого |  | 95521,3464 | 17960,0558 |

2.2.Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в городах с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус действия эффективного теплоснабжения для данного сельского поселения не рассчитывался.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии приведены в таблице 7.

Таблица 7

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |
| --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| Котельная Бужарово |
| 200 | 150 | 150 | 600 |
| Котельная Гидроузла |
| 800 | 500 | 370 | 0 |
| Котельная Алехново |
| 0 | 0 | 300 | 2500 |
| Котельная Синево |
| 125 | 0 | 12 | 0 |

2.3. Характеристика существующих тепловых сетей

Тепловые сети по территории населенных пунктов проложены подземно в каналах и надземно на опорах высотой 2,5 м. Изоляция – минераловатные скорлупы, покровный слой кровельная жесть толщиной 2-3 мм. Диаметр трубопроводов – от 350 мм до 50 мм. Тепловые сети находятся в удовлетворительном состоянии

Схемы тепловых сетей  от существующих котельных приведены на приложениях 1-4.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной Бужарово, составляет 3,5 км; от котельной Гидроузла –5,7 км; от котельной Алехново  – 2,124 км; от котельной Синево – 0,58 км. Гидравлический расчет ни одной из тепловых сетей не выполнялся в связи с отсутствием данных о конкретных подключенных потребителях

До 2012 года около 30 % тепловых сетей было отремонтировано с выносом некоторых участков на опоры, с заменой обветшавшей тепловой изоляции.

Выводы:

- Теплоснабжение Бужаровского СП осуществляется как централизованно, так и децентрализовано.

- Существующие котельные поселения имеют незначительный резерв тепловой мощности, однако зоны действия их ограничены, сети слабо разветвлены. Для теплоснабжения проектируемой застройки , размещаемой вблизи сложившейся застройки потребуется строительство разводящих сетей от действующих котельных и, при необходимости , реконструкция котельных с увеличением мощности.

- При увеличении площади жилой многоэтажной застройки и увеличения мощности промышленного производства возникает необходимость строительства новой котельной.

- Отмечено отсутствие узлов учета тепловой энергии у потребителей.

- Тепловые сети находятся в удовлетворительном состоянии.

2.3. Проектные решения

Проектные предложения предусматривают сохранение функционально-планировочной структуры сельского поселения в целом, с учетом развития комплексного жилищного строительства на существующих и резервных территориях в границах поселения.

В этот период намечается строительство индивидуальных жилых домов общей площадью 49,6 тыс.кв.м, в том числе 40,6 тыс.кв.м в д.Новораково, 5 тыс.кв.м в д.Мартюшино и 4 тыс.кв.м в д.Бужарово. К концу первой очереди строительства жилищный фонд поселения составит 193,7 тыс.кв.м, численность постоянного населения увеличится до 3,4 тыс.чел. Постоянное население  02 тыс.чел., будет проживать в индивидуальном дачном фонде.

Строительство малоэтажного многоквартирного жилищного фонда в объеме 48,4 тыс.кв.м общей площади в деревнях Бужарово, Алехново, Синево и пос.Гидроузла им.Куйбышева.

В период первоочередного строительства намечается ввод 553 тыс.кв.м дачного фонда на отведенных участках вблизи населенных пунктов Родионцево(Land Park Никитское), Никитское (Истринские дали), Лыщево (LAKE SIDE, Озерный край), Малое Ушаково (Ушаковские дачи, Большое Ушаково, Ecopark Ушаково), Куртниково (КФК Куртниково), Сафонтьево (Истринский родник, Лесная пристань, Honka, Лесная пристань-2), Бужарово (Шелестово), Дьяково (Реус), Мартюшино, Большое Ушаково. Общий фонд застройки дачных (963 тыс.кв.м) и садоводческих объединений (487 тыс.кв.м) к концу 2014 года составит 1450 тыс.кв.м.

Первоочередные мероприятия по освоению территории предусматривают новое жилищное строительство в комплексе с объектами культурно-бытового обслуживания и инженерно-транспортной инфраструктуры, благоустройством территорий.

Строительство Дома культуры на 100 мест с размещением спортивного тренажерного зала в п.Гидроузла им.Куйбышева. Строительство ФАП взамен ветхого сносимого в д.Алехново. Строительство торгово-административного центра и ресторана «Левитан» на 250 мест на двух участках общей площадью 1,19 га вблизи д.Сафонтьево. Организация центра активного отдыха ZORINO со спортивным комплексом в д.Мартюшино. Строительство пожарного депо на 2 автомобиля в д.Бужарово.

Ввод предприятий торговли на 1,5 тыс.кв.м торговой площади.

Теплоснабжение объектов нового строительства предлагается осуществлять и в дальнейшем от различных источников тепла.

Многоэтажная, жилая застройка с объектами культурно-бытового обслуживания будет обеспечиваться теплом от существующих и новых источников тепла - котельных.

Застройка индивидуального типа будет обеспечиваться от индивидуальных источников тепла на газовом топливе.

Покрытие тепловых нагрузок реконструируемых и вновь размещаемых производственно-коммунальных объектов предлагается обеспечивать от существующих источников и от новых автономных источников тепла встроенно-пристроенных котельных.

Таблица 8 -Сводные технико-экономические показатели мероприятий по территориальному планированию*

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Соврем. состояние | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Население |
| 1.2. | Постоянно проживающее население | тыс.чел | 2,999 | 3,6 | 4,9 |
|  | - в многоквартирном фонде | тыс.чел | 2,037 | 2,0 | 2,6 |
|  | - в индивидуальном фонде | тыс.чел | 0,962 | 1,4 | 1,7 |
| 1.3. | Временно проживающее население | тыс.чел | 13,6 | 18,9 | 27,8 |
| 2 | Жилищный фонд, всего | тыс.кв.м. | 68,1 | 83,7 | 152,4 |
| 2.1. | Жилищный фонд для постоянного проживания | тыс.кв.м. | 68,1 | 83,7 | 152,4 |
| - многоквартирный фонд | тыс.кв.м. | 34,9 | 34,9 | 58,6 |
| - индивидуальный фонд | тыс.кв.м. | 33,2 | 48,8 | 93,8 |
| 2.2. | Жилищный фонд для временного проживания | тыс.кв.м. | 993,0 | 1540,0 | 2579,0 |
| - индивидуальный фонд | тыс.кв.м. | 76 | 110 | 94 |
| - дачные и садовые организации | тыс.кв.м. | 917 | 1430 | 2485 |
| 2.3. | Новое жилищное строительство | тыс.кв.м. | - | 49,6 | 52,7 |
| - многоквартирный фонд | тыс.кв.м. | - | 0,0 | 23,7 |
| - индивидуальный фонд | тыс.кв.м. | - | 49,6 | 29,0 |
| - дачное строительство | тыс.кв.м. | - | 35 | 35 |
| 2.4. Обеспеченность жилфондом |
| постоянно проживающего населения | кв.м/чел. | 30,1 | 33,2 | 39,2 |
| в том числе: кв.м/чел. |  |
| - многоквартирный фонд | кв.м/чел. | 17,1 | 17,5 | 22,5 |
| - индивидуальный фонд | кв.м/чел. | 34,5 | 43,0 | 66,9 |
| 2.5. Обеспеченность жилфондом |
| временно проживающего населения | кв.м/чел. | 73,0 | 81,5 | 92,8 |
| 3. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО И КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| Общеобразовательные школы | мест | 624 | 624 | 624 |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 185 | 185 | 250 |
| Амбулаторно-поликлиническая сеть | пос./см | 90 | 90 | 90 |
| Плоскостные спортивные сооружения | га | 1 | 3,2 | 4,4 |
| Учреждение торговли | кв.м.т.пл. | 1145 | 3050 | 4600 |
| Клубные помещения | мест | 400 | 500 | 500 |

* Параметры экономического и социального развития сельского поселения Бужаровское являются прогнозными оценками и приводятся в информационно-справочных целях.

2.4. Перспективные балансы теплоносителей

Тепловая нагрузка определена по укрупненным показателям в соответствии с ТСН-30-303-2000 МО «Планировка и застройка городских и сельских поселений. в соответствии с укрупненными показателями максимального теплового потока на отопление жилых зданий на 1 м2 общей площади, представленных в СНиП 2.04..07-86* «Тепловые сети» с учетом отопления общественных зданий, СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

При расчете нагрузок на отопление вводится коэффициент 0,25, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий. Тепловой поток на вентиляцию общественных зданий принят с коэффициентом 0,4 от отопления общественных зданий.

Покрытие прироста тепловых нагрузок предлагается осуществлять от различных источников тепла на газовом топливе: котельных, автономных источников тепла (АИТ) встроено-пристроееных, крышных или  отдельно-стоящих, а так же от индивидуальных тепловых установок в каждом доме. С этой целью в сельском поселении Бужаровское  намечается строительство одной котельной на 2020г, с поэтапным вводом мощностей, строительство сетей диаметром 2x200мм протяженность 0,4км, строительство АИТ на газовом топливе для проектируемых МФЦ, рассредоточенных по всей территории согласно очередности строительства.

Перспективная индивидуальная застройка, в том числе садоводческие (дачные) некоммерческие объединения граждан, расположенные в зонах газоснабжения поселения, будут снабжаться теплом от индивидуальных источников тепла, работающих на природном газе.

Все котельные в качестве основного топлива используют природный газ. Истринский район полностью газифицирован.

Тепловая нагрузка на новое строительство оценивается ориентировочно в размере 74,1 Гкал/час. На этот период предлагается жилищное строительство только индивидуального и коттеджного типа.

На 2020г прирост нагрузок ожидается в размере 127,8/ Гкал/час , в том числе многоквартирная застройка – 2,8 Гкал/час, индивидуальная – 107,3 Гкал/час , центры – 17,7 Гкал/час.

2.5 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом сельского поселения  Бужаровское меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

2.6.Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим не предусмотрены.

2.7.Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом сельского поселения Бужаровское не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, источники тепловой энергии между собой технологически не связаны и далеко расположены друг от друга, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии не представляется возможным.

2.8. Резервирование систем теплоснабжения и живучесть тепловых сетей.

Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии со СНиП  41-02-2003 составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного сельского поселения время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется.

Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной установки также повышает надежность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с охранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения на каждом источнике предусматривается установка котлов, производительность которых выбрана из расчета покрытия максимальных тепловых нагрузок в режиме наиболее холодного месяца (январь t= -10,3 оС) при выходе одного котла из строя. Также на источниках предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов..

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.

Резервирование систем теплоснабжения в связи с малой протяженностью тепловых сетей в сельском поселении не предусматривается.

2.9. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

На территории Бужаровского СП Истринского муниципального района нет бесхозяйных тепловых сетей.

Выводы:

1.    Существующая схема теплоснабжения должна быть сохранена и модернизирована в связи с перспективным увеличением жилого фонда.

2.    Новые объекты жилищно-коммунального сектора предлагается отапливать от блочных водогрейных автоматизированных котельных, основным топливом для которых будет являться природный газ.

3.    Трубопроводы тепловых сетей следует выполнять из стальных труб в пенополиуретановой или полимерминеральной изоляции.

4.    Для учета эффективности теплопотребления и снижения потерь тепла у потребителей необходимо наладить учет расхода тепла на отопление и вентиляцию. С этой целью каждый потребитель должен быть оборудован узлами учета тепловой энергии. В зданиях повышенной этажности установить индивидуальные тепловые пункты.

5.    Оформить энергетические паспорта на все здания, расположенные на территории Бужаровского сельского поселения с целью выявления резервов экономии тепловой энергии, способов снижения потерь теплоты и снижения себестоимости отпуска тепла от источника.

6.    Внедрить частотное регулирование работы насосного оборудования котельных.

7.    Внедрить системы автоматизированного отпуска тепла с организацией диспетчеризации системы теплоснабжения сельского поселения.

Раздел 3.Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, соответствующий первой очереди Генерального плана Бужаровсого сельского поселения и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Бужаровского сельского поселения.

Таблица 9 - Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов (1 очередь)

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Цели реализации мероприятия | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Замена линий теплосетей, линий ГВС, блока подачи ГВС д.Бужарово | Снижение расходов администрации на содержание нерентабельной котельной, ликвидация потерь тепловой энергии в разводящих сетях. Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, снижение уровня износа объектов, повышение качества и надежности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого газа Обеспечение требуемой надежности теплоснабжения потребителей | 20000 |  | 15000 |  |  |  |
| 2 | Замена котлов на ДКВР д.Бужарово |  |  |  |  |  | 6000 |  |
| 3 | Строительство модульной котельной, замена теплосетей и линий ГВС в д.Алехново |  | 10000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена линий теплосетей и линий ГВС, в п.Гидроузла |  |  | 25000 |  |  |  |  |
| 5 | Замена котла ДКВР в п. Гидроузел |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | При интенсивной застройке территории, строительство котельной в 2020г |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего инвестиций за период, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| (в % к местному бюджету) |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники, включая средства населения |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.