СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БУЖАРОВСКОЕ

ИСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 18.07.2013г.№204

« Об утверждении инвестиционной программы реконструкции, модернизации и развития МУП «Бужаровское РЭП ЖКХ» на 2014-2017гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.12.2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Совет депутатов сельского поселения Бужаровское

РЕШИЛ:

1.Утвердить инвестиционную программу реконструкции, модернизации и развития МУП «Бужаровское РЭП ЖКХ» на 2014-2017гг.( прилагается).

Глава сельского поселения Бужаровское                                   В.В. Третнова

## Приложение №1

к Решению Совета депутатов

Сельского поселения Бужаровское

№  204 от 18.07.  2013г.

«Об утверждении инвестиционной программы

реконструкции, модернизации и развития

МУП «Бужаровское РЭП ЖКХ»

на 2014-2017 гг.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

БУЖАРОВСКОЕ РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ

на 2014-2017 гг.

# 143514 Московская область, Истринский район п/о Бужарово,  пос. Гидроузла д.3А

Тел. (8-49631)-6-33-73 факс 6-33-73

Инвестиционная программа

МУП «Бужаровское РЭП ЖКХ»

по развитию системы коммунальной инфраструктуры,

используемой в целях обеспечения водоснабжения, водоотведения

и очистки сточных вод с.п. Бужаровское на 2014-2017гг.

1.Введение. Цели и задачи.

1.1 Введение. Работа системы коммунальной инфраструктуры с.п. Бужаровское  предназначена для создания необходимых санитарно-гигиенических условий и необходимого уровня комфорта жителей поселения. Технические параметры инженерных систем, такие как, физический и моральный износ, мощность и пропускная способность, предопределяют дальнейшее развитие поселения.

В настоящее время в целом водоснабжение и водоотведение с.п. Бужаровское  характеризуется недостаточным качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Причиной возникновения этих проблем является:

- высокий уровень физического и морального износа объектов коммунальной    инфраструктуры.

Следствием износа объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, несоответствующее запросам потребителей. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры в пос. Гидроузла составляет 54%, а в остальных населенных пунктах сельского поселения Бужаровское достигает 100 %.

Запланированный объем капитальных вложений ниже фактической потребности в инвестициях, вкладываемых в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, в следствие чего планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения и водоотведения практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

Загрязнение окружающей среды связано с неполным оснащением сельских объектов системой централизованного водоотведения. Как следствие, неочищенные или недостаточно очищенные воды сбрасываются в открытые водоемы, что обостряет экологическую обстановку.

Еще одной причиной высокого уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для предприятия коммунальной инфраструктуры. Как следствие, нет возможности осуществить проекты модернизации объектов без значительного повышения тарифов. Привлечение инвестиционных средств позволило бы предприятию ЖКХ снизить издержки предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного увеличения тарифов. Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить реализацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры отвечает стратегическим интересам  с.п. Бужаровское  и позволит:

- Обеспечить более комфортные условия проживания населения путем повышения качества коммунальных услуг;

- Обеспечить более рациональное использование водных и энергетических ресурсов;

- Улучшить экологическое состояние территории сельского поселения.

Сложившиеся проблемы позволит решить инвестиционная программа, разработанная на основе выданного технического задания.

В процессе реализации инвестиционной программы обеспечить выполнение основных целевых показателей:

- Обеспечение наиболее качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям, при минимальном воздействии на окружающую среду;

- Обеспечение сбалансированности коммерческих интересов предприятия коммунального комплекса и потребителей;

- Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем;

- Снижение издержек системы коммунальной инфраструктуры, повышение их надежности и качества;

- Повышение энергоэффективности и развитие энергосбережения, обоснование экологической и технической возможности развития системы коммунальной инфраструктуры.

- Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения нового строительства.

- Снижение потерь холодной воды путем своевременного и качественного устранения аварийных ситуаций на сетях и выявления неучтенного расхода воды.

- Уменьшение содержания железа в водопроводной воде с достижением показателей в пределах утвержденных нормативами.

- Повышение качества очистки сточных вод. Довести очистку сточных вод до утвержденных ПДС.

1.2 Основание для разработки программы  - решение Совета депутатов Истринского  муниципального района от 06.12.2007 №5/8 Об утверждении положения в регулировании цен  (тарифов) и надбавок к ценам (тарифам) на услуги   ЖК комплекса и прочие услуги, регулируемые  органами местного самоуправления Истринского  муниципального района.

1.3 Инициатором  программы  является Администрация Истринского  муниципального района.

1.4 Координатор  программы:

- Комитет жилищно-коммунальной сферы Истринского муниципального района.

- Комитет экономической политики и развития   района.

1.5 Разработчик   программы -  МУП «Бужаровское  РЭП ЖКХ»

1.6 Целевые показатели:

- развитие системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод сельского поселения Бужаровское  для обеспечения доступа к услугам новых  потребителей.

- модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в соответствии с требованиями  законодательства в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

- рациональное использование водных ресурсов.

1.7 Ожидаемые результаты - обеспечение услугами водоснабжения и  водоотведения потребителей с.п.  Бужаровское :

- снижение дефицита оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения в с.п. Бужаровское.

- снижение потерь и неучтенных расходов воды в системах водоснабжения.

- снижение аварийности на водопроводных и канализационных сетях.

- улучшение качества  оказываемых услуг.

1.8 Сроки реализации  с 2014  по 2017 гг. программы.

1.9 Источники финансирования являются  амортизация  предприятия и тарифы на  подключение.

2. Краткое описание системы

водоснабжения с.п. Бужаровское

2.1 Водозаборные сооружения.

Существующая система водоснабжения МУП «Бужаровское РЭП ЖКХ» состоит из 14 водозаборных узлов, обслуживающих 18 населенных пунктов сельского поселения Бужаровское:

- ВЗУ д. Бужарово

2. ВЗУ д.Алехново

3. ВЗУ д.Синево

4. ВЗУ д.Граворново, д. Зыково

5. ВЗУ д.Ефимоново, д.Михаиловка

6. ВЗУ д.Якунино

7. ВЗУ д.Карцево

8. ВЗУ д.Сафонтьево

9. ВЗУ д.Куртниково

10. ВЗУ д.Рождествено

11. ВЗУ д.Дьяково

12. ВЗУ д.Мартюшино, д. Зорино

13. ВЗУ п.Гидроузла, д. Ламишино

14. ВЗУ д. Лечищево

Водозаборные узлы представлены артезианскими скважинами, глубиной  от 100 до 150 м, оборудованными водопогружными насосами ЭЦВ 10-63-150, ЭЦВ 8-25-120, ЭЦВ 5-16-120. ВЗУ д. Дьяково, д. Синево, д. Зыково, д. Сафонтьево ВЗУ пос. Гидроузла станция второго подъема и станция первого подъема скважина № 2 снабжены станцией частотного регулирования, артезианская вода поступает непосредственно в систему транспортировки. Очистка воды на  водозаборных узлах, происходит только в пос. Гидроузла, а на остальных ВЗУ отсутствует. Вода характеризуется повышенным содержанием железа.

2.2 .Система транспортировки воды. Протяженность водопроводных сетей составляет     40,729 км., в том числе по деревням:

| № п/п | Наименование | Протяженность (км) | Износ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | д. Бужарово д. Алехново д. Синево д. Граворново, д. Зыково д. Ефимоново д. Михайловка д. Якунино д. Карцево д. Сафонтьево д. Куртниково д. Рождествено д. Дьяково д. Мартюшино д. Зорино п. Гидроузла д. Ламишино д. Лечишево | 2,3 3,3 2,6 1,1 1,8 2,3 2,7 1,1 2,5 1,8 4,5 0,8 1,5 2,3 3,3 4,729 1,5 0,6 | 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 54 |
| ИТОГО | 40,729 | 77 |

Диаметр водоводов составляет от 63 до 150 мм.

3. Ключевые проблемы

системы водоснабжения.

- Отсутствие водоподготовки не обеспечивает постоянные соблюдение требование  к качеству воды, согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 СНиП «Питьевая вода». (фактическое содержание железа д. Бужарово – 2,0 мг/л , д. Алехново – 4.0 мг/л, д. Синево 4.0 мг/л – 3.0, при норме – 0,3мг/л ).

- Техническое состояние водораспределительных сетей имеет следующие недостатки:

- большая часть от общей протяженности трубопроводов имеют износ от 54 до 100%,

в связи с чем  имеют место непроизводительные потери воды;

- до сих пор в эксплуатации находятся 7,1 км водопроводных сетей, смонтированных из асбестовых труб;

- за последние годы замена водопроводных сетей на трубопроводы из ПНД составила всего 2,5 км.

3.  Отсутствие водопроводных сетей в некоторых застройках частного сектора.

4. Краткое описание

системы водоотведения с.п. Бужаровское .

Система водоотведения МУП «Бужаровское РЭП ЖКХ» состоит из трех очистных сооружений - в д. Бужарово, в д. Алехново и в пос. Гидроузла.

Система водоотведения в д. Бужарово включает в себя: приемная камера, решетки, песколовка горизонтальная – 2 шт., аэротенок-отстойник – 2 шт., иловые площадки – 2 шт., блок доочистки, контактный резервуар, биопруд – 2 шт., песковая площадка – 2 шт.  Проектная мощность очистных сооружений, расположенных в д. Бужарово, составляет 560 м³/сутки.

Система водоотведения в д. Алехново включает в себя: приемная камера, решетки, аэротенок-вытеснитель, вторичный отстойник, контактный резервуар – 2 шт, иловая площадка – 2 шт., хлораторная.

Система водоотведения в пос. Гидроузла включает в себя очистные сооружения, состоящие из двух линий. Первая линия с проектной производительностью 400 куб.м/сутки (1977 год) включает в себя: приемная камера, песколовки горизонтальные – 2 шт., аэротенк-окислитель – 2 шт., вторичные отстойники – 2 шт., илоуплотнитель. Вторая линия – проектной мощностью 1200 куб.м/сутки (1988 год) включает в себя: приемная камера, решетки-дробилки, песколовки тангенсальные – 2 шт., аэротенки-отстойники – 2 шт., резервуар-осветлитель. С октября по апрель для очистки сточных вод задействована 1-я линия очистных сооружений, вторая линия включается  в схему очистки с мая по сентябрь – в период массового заезда отдыхающих на базы отдыха и пансионаты, сточные воды которых принимают на очистку очистные сооружения в пос. Гидроузла.

Основные технические проблемы

сетей и сооружений водоотведения.

- Одна канализационная насосная станция находятся в технически неудовлетворительном состоянии (необходима замена технического оборудования на современное, менее энергоемкое).

- Очистные  сооружения д. Бужарово  спроектированы и смонтированы в 1977 году с нарушением СНиПов, т.е. на болоте без устройства осушительной системы водопонижения, в результате чего опорожнение металлического блока аэротенка-отстойника, необходимое для ежегодного ремонта и очистки днища от осадка, невозможно. При попытке опорожнения весь блок выдавливается из грунта грунтовыми подземными водами.

- К настоящему времени оборудование морально и физически устарело. Поскольку Износ объектов очистных сооружений в среднем составляет 57 %.

- В 9 населенных пунктах (за исключением д. Бужарово, Алехново, Синево и пос. Гидроузла) канализационные сети отсутствуют.

В последнее время наблюдается поступление на очистные сооружения д. Бужарово высококонцентрированных сточных вод с БПК5>500, взвешенные >500, реакция среды 8,5 < РН <6,5. В систему канализации поступают хозяйственно-бытовые стоки от населения, а также стоки от предприятий и организаций, расположенных в д. Бужарово и частично дождевые воды.

На сегодняшний день техническое состояние очистных сооружений не может обеспечить качество очистки, соответствующее требованиям СаНПиНа и ПДС по ряду существенных причин, а именно:

Для нормальной очистки воды поступающей с вышеуказанными показателями предусматривается совсем иной тип конструкции очистных сооружений с устройством первичных отстойников, двухстадийных аэротенков-отстойников, с доочисткой на гравийно-песчаных фильтрах, что требует значительных финансовых вложений.

Результаты количественного химического анализа (КХА) сточных вод также подтверждают необходимость применения срочных мер по модернизации и  реконструкции очистных сооружений.

Основные технические показатели программы

К окончанию срока реализации Программы  будут достигнуты следующие показатели:

-  снижение потерь холодной воды путем снижения порывов и неучтенного расхода воды.

-  уменьшение содержания железа в водопроводной воде с достижением показателей в пределах утвержденных СНиП 2.04-84.

-  повышение качества очистки сточных вод, соответствие СНиП 2.04-85 .

-  увеличение приема сточных вод на  1244,70 м3/сутки.

-  увеличение  объема  реализации услуг водоснабжения  -  на 751,2 м3/сутки.

5.  Мероприятия

по модернизации и развитию системы

водопроводно-канализационного хозяйства с.п. Бужаровское

Программа предусматривает следующие направления развития системы водопроводно-канализационного хозяйства:

5.1. Водоснабжение

- модернизация сетей водопровода с высокой степенью износа с целью увеличения пропускной способности и снижения потерь воды.

- проектирование, строительство станции обезжелезование в д. Бужарово.

- реконструкция, модернизация ВЗУ д.  Бужарово и д. Алехново.

5.2. Водоотведение

- модернизация очистных сооружений в д. Бужарово и  в д. Алехново - снижение износа  основных фондов, повышение эффективности их работы.

- модернизация существующих канализационных насосных станций – снижение энергопотребления и эксплуатационных затрат, оптимизация их работы.

6.Структура финансовых потребностей Программы.

| № п/п | Инвестиционные расходы | Итого | Реализация мероприятий по годам (тыс/руб) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Водоснабжение Всего инвестиций за период, в т.ч. Собственные средства предприятия (амортизация) Привлеченные средства (за счет тарифа на подключение) | 32682,815 5572,0 27110,815 |  | 8093 1393 6700 | 8143 1393 6750 | 8193 1393 68000 | 8253,815 1393 6860,815 |
| 2. | Водоотведение Всего инвестиций за период в т.ч. Собственные средства предприятия (амортизация) Привлеченные средства (за счет тарифа на подключение) | 64234,38 13712 50522,38 |  | 15928 3428 12500 | 16028 3428 12600 | 16128 3428 12700 | 16150,38 3428 12722,38 |

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

Предложения о размерах тарифа на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Реализация амортизации МУП «Бужаровское РЭП ЖКХ»

Ед.измерения                                            		тыс.руб.

| № П/П | Амортизация | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение |  | 1393 | 1393 | 1393 | 1393 |
| 2 | Водоотведение |  | 3428 | 3428 | 3428 | 3428 |
| ИТОГО |  | 4821 | 4821 | 4821 | 4821 |

Директор МУП «Бужаровское РЭП ЖКХ»                                      	В.И.Семенов

Приложение к решению

Совета Депутатов

Сельское поселение Бужаровское

от  18.07.2013 № 204

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на разработку «Инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия  сельского поселения Бужаровское Истринского муниципального района Московской области  «Бужаровское РЭП ЖКХ» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2014-2017 годы»

Настоящее Техническое задание разработано во исполнение Федерального закона от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и предусматривает задание на разработку краткосрочной Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Бужаровское на период 2014-2017 годы.

Инвестиционная программа развития системы водоснабжения и водоотведения разрабатывается в рамках развития жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения на основании следующих документов:

- Федерального закона от 30 декабря 2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- Постановления Правительства РФ от 13 февраля 2006г. № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»

- исходных данных, имеющихся у разработчика инвестиционной программы (технические условия на подключение перспективного строительства)

- расчётные нагрузки по водоснабжению и водоотведению в районах жилой застройки.

Заказчик: Совет депутатов Сельского поселения Бужаровское

Разработчик технического задания: Администрация сельского поселения Бужаровское  Истринского муниципального района Московской области.

Разработчик инвестиционной программы: МУП сельского поселения Бужаровское  Истринского муниципального района Московской области «Бужаровское РЭП ЖКХ».

Основные требования к инвестиционной программе:

Мероприятия, указанные в инвестиционной программе, должны быть осуществлены в течение срока ее реализации не позднее 31.12.2017 г. Мероприятия инвестиционной программы должны обеспечивать надежность и качество работы объектов системы водоснабжения и водоотведения в соответствии со СНиП, с СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" и утвержденными нормами ПДС.

В ходе осуществления мероприятий инвестиционной программы подлежат применению только технологии, обеспечивающие нормативные параметры требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода", утвержденные нормы ПДК и требований СНиП.

Инвестиционная программа должна быть увязана с производственной программой в части мероприятий, связанных с модернизацией, введением новых объектов коммунальной инфраструктуры в эксплуатацию, увеличением объемов потребления, и не должна дублировать мероприятия производственной программы.

Краткосрочная Инвестиционная программа МУП «Бужаровское  РЭП ЖКХ» по развитию систем водоснабжения и водоотведения с.п. Бужаровское на период с 2014 по 2017 годы (включительно) должна предусмотреть следующие разделы.

1.ВВЕДЕНИЕ.

В введении отразить основные цели и задачи разрабатываемой инвестиционной программы. Определить основные требования к мероприятиям, указанным в инвестиционной программе.

2. ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ.

2.1. Система водоснабжения.

В данном разделе выполнить краткое описание технологического процесса добычи,  транспортировки воды потребителю,  насосных станций II-го, и сетей водоснабжения с.п. Бужаровское с указанием производственной мощности и оценкой технического состояния объектов. Привести данные по существующему и перспективному водопотреблению с.п. Бужаровское,скоее муниципального района. Привести краткое описание состоящих на балансе предприятия сетей водопровода, степени их износа.

Дать оценку возможности повышения работы системы водоснабжения, снижения показателей износа и аварийности.

2.2. Система водоотведения.

В данном разделе дать краткое описание технологического процесса транспортировки и очистки хозбытовых сточных вод, очистных сооружений, канализационно-насосных станций, сетей хозбытовой канализации с.п. Бужаровское с указанием производственной мощности и оценкой технического состояния объектов. Привести краткое описание состоящих на балансе предприятия сетей канализации, степени их износа.

Привести сведения по обновлению и модернизации основных фондов системы канализации. Дать оценку имеющемуся резерву или недостаточности производственных мощностей.

3. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ И ТЕНДЕНЦИЙ ИЗМЕНЕНИЯ РЫНКА УСЛУГ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ.

В данном разделе отразить динамику расширения рынка услуг водоснабжения и водоотведения и связанные с ним проблемы. Обосновать техническую необходимость в проведении мероприятий по реконструкции и модернизации инженерных сетей водопровода и канализации.

4. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ.

В данном разделе изложить основные мероприятия по новому строительству, реконструкции и модернизации инженерных систем водопровода и канализации,  необходимые для реализации целей и задач инвестиционной программы, с указанием объёмов, стоимости и предполагаемых источников финансирования.

Основания для разработки.

Техническое задание по разработке инвестиционных программ МУП «Бужаровское РЭП ЖКХ»  по развитию системы коммунальной инфраструктуры (далее – Техническое задание) разработано в соответствии со следующими законодательными актами:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- Приказом Минрегионразвития РФ от 10.10.2007г. №100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

В процессе реализации инвестиционной программы обеспечить выполнение основных целевых показателей:

- Обеспечение наиболее качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям, при минимальном воздействии на окружающую среду;

- Обеспечение сбалансированности коммерческих интересов предприятия коммунального комплекса и потребителей;

- Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем;

- Снижение издержек системы коммунальной инфраструктуры, повышение их надежности и качества;

- Повышение энергоэффективности и развитие энергосбережения, обоснование экологической и технической возможности развития системы коммунальной инфраструктуры.

- Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения нового строительства.

- Снизить потери холодной воды на 2% путем снижения порывов и неучтенного расхода воды.

- Уменьшить содержание железа в водопроводной воде с достижением показателей в пределах утвержденных нормативами.

- Повысить качество очистки сточных вод. Довести очистку сточных вод до утвержденных ПДС.

Состав технического задания

на разработку инвестиционной программы на 2014 – 2017гг.

| № п/п | Местоположение объекта | Наименование мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Водоснабжение |
| 1 | ВЗУ «Рождествено» | 1. Приобретение и монтаж частотного преобразователя на 10 кВт, установка узла учета расхода воды. 2. Изготовление охранной зоны Р=196,32м.п., ремонт павильона. |
| 2 | ВЗУ «Дьяково» | 1.Ремонт павильона, охранной зоны. 2. Приобретение и монтаж ультрозвукового расходомера |
| 3 | ВЗУ «Граворново» | 1.Приобретение и установка частотного преобразователя на 15 кВт, установка расходомеров – 2 шт. 2.Изготовление охранной зоны ВЗУ Р=639,53 м.п., ремонт павильонов №1 и№2. 3. Модернизация артезианской скважины №2. |
| 4 | ВЗУ «Якунино» | 1. Изготовление охранной зоны ВЗУ Р=160,33 м.п. 2. Установка ультразвукового расходомера |
| 5 | ВЗУ «Алехново» Скв. №1, Скв. №2 | 1. Изготовление охранной зоны ВЗУ Р=171,33 м.п., ремонт в павильоне №1 и №2. 2. Приобретение и установка расходомера |
| 6 | ВЗУ «Сафонтьево» | 1. Приобретение и монтаж расходомера. 2. Ремонт павильона. |
| 7 | ВЗУ «Мартюшино» | 1. Изготовление охранной зоны Р=200 м.п. 2. Приобретение и установка ультразвуковых расходомеров |
| 8 | ВЗУ «Бужарово» Скв.№1, Скв. №2 | 1. Изготовление охранной зоны Р=255,19 м.п., ремонт в павильонах. 2. Приобретение и установка 2-х расходомеров. 3.Монтаж станции обезжелезивания. |
| 9 | ВЗУ «Карцево» | 1. Изготовление охранной зоны Р=190,01 м.п., изготовление надземного павильона 2. Приобретение и установка расходомеров |
| 10 | ВЗУ «Куртниково» | 1. Изготовление охранной зоны Р=175,68 м.п. 2. Приобретение и установка расходомеров |
| 11 | ВЗУ «Синево» Скв. №1, Скв. №2 | 1. Изготовление охранной зоны Р=316,56 м.п., ремонт павильона. 2. Приобретение частотного преобразователя №=15кВт, ремонт артезианской скважины №2 |
| 12 | ВЗУ «Ефимоново» | 1. Изготовление охранной зоны Р=200,00 м.п., ремонт павильона. 2. Установка ультразвукового расходомера. |
| 13 | Д. Лечищево | 1. Установка ультразвукового расходомера |
| 14 | 13 населенных пунктов | 1. Модернизация водопроводных сетей D = 100 мм L = 5,1 км |
| Водоотведение |
| 1 | Очистные сооружения д.Бужарово | 1. Приобретение, монтаж, наладка и пуск в эксплуатацию 2-х газодувок тип.22 ВФ 6,3/1,5 СН 2 УЗ эл.двигатель 7,5кВт 2. Замена аэротенка. 3. Приобретение, монтаж и наладка хлораторной установки 4. Монтаж линии водопровода d=50 мм на очистные сооружения 5. Повышение надежности эл.снабжения очистных сооружений. Замена трансформаторной подстанции. |
| 2 | Канализационная насосная станция (КНС) д. Бужарово | 1.Монтаж, наладка и пуск в эксплуатацию приточно-вытяжной вентиляции. 2.Приобретение и монтаж фекального насоса (резерв СД 80/18). 3. Ремонт здания КНС, установка охранной зоны КНС Р-112,5 м |
| 3 | Очистные сооружения д. Алехново | 1.Приобретение и монтаж газодувок тип22ВФ-6,3/1,5 СМУЗ с эл.двигателем 7,5 кВт. 2.Очистка вторичных отстойников – 2 шт. 3.Ремонт здания. 4.Приобретение и монтаж хлораторной установки |
| 4. | Очистные сооружения Пос. Гидроузла | 1.Реконструкция первой очереди 2.Замена мотор-редуктора, мешалки 3. Приобретение, монтаж, наладка и пуск в эксплуатацию 2-х газодувок тип.23 ВФ 10/1,2 СМ 2У 4.Очистка поверхностного гравийно-песчаного фильтра 5. Очистка, капитальный ремонт дренажных трубопроводов иловых площадок – 2шт. |
| 5 | д. Бужарово, д. Алехново, пос. Гидроузла | 1. Замена участка канализационных сетей D = 150 мм L = 2689 м |

Срок действия инвестиционной программы 2014-2017гг.

5.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ И ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2014-2017 ГОДЫ.

В данном разделе привести организационный и финансовый план Инвестиционной программы с расшифровкой по объектам, срокам исполнения и объёмам финансирования. Определить  предполагаемые источники финансирования мероприятий инвестиционной программы, и необходимый объём финансирования.

6.  СОСТАВ И СТРУКТУРА ФИНАНСОВЫХ ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ.

Выполнить сводную оценку потребностей в инвестициях по всем направлениям.

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕРАХ ТАРИФА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ  ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

В данном разделе произвести на основании имеющихся данных расчёт размера тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Глава администрации

сельского поселения Бужаровское                                                               Третнова В.В.

П Л А Н

технических мероприятий по ремонту объектов водоснабжения

| № п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Ориенти-ровочная стоимость 1 ед., тыс.руб. | Общая ст-ть тыс.руб. | Срок исполне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВЗУ «Рождествено» | 1. Приобретение и монтаж частотного преобразователя на 10 кВт, установка узла учета расхода воды. 2. Изготовление охранной зоны Р=196,32м.п., ремонт павильона. | 360,0 351,189 | 360,0 351,189 | 2014-2017 |
|  | Итого: |  | 711,189 | 711,189 |  |
| 2 | ВЗУ «Дьяково» | 1.Востановление павильона, монтаж охранной зоны. 2. Приобретение и монтаж ультрозвукового расходомера | 80,0 30,0 | 80,0 30,0 | 2014-2017 |
|  | Итого: |  | 110,0 | 110,0 |  |
| 3 | ВЗУ «Граворново» | 1.Приобретение и установка частотного преобразователя на 15 кВт, установка расходомеров – 2 шт. 2.Изготовление охранной зоны ВЗУ Р=639,53 м.п., ремонт павильонов №1 и№2. 3. Модернизация артезианской скважины №2. | 400,0 30,0 1155,014 1460,0 | 400,0 60,0 1155,014 1460,0 | 2014-2017 |
|  | Итого: |  | 3045,014 | 3075,014 |  |
| 4 | ВЗУ «Якунино» | 1. Изготовление охранной зоны ВЗУ Р=160,33 м.п. 2. Установка ультразвукового расходомера | 258,224 30,0 | 258,224 30,0 | 2014-2017 |
|  | Итого: |  | 288,224 | 288,224 |  |
| 5 | ВЗУ «Алехново» Скв. №1, Скв. №2 | 1. Изготовление охранной зоны ВЗУ Р=171,33 м.п., ремонт в павильоне №1 и №2. 2. Приобретение и установка расходомера | 315,941 70,0 | 315,941 70,0 | 2014-2017 |
|  | Итого: |  | 385,941 | 385,941 |  |
| 6 | ВЗУ «Сафонтьево» | 1. Приобретение и монтаж расходомера. | 35,0 | 35,0 | 2014-2017 |
|  | Итого: |  | 35,0 | 35,0 |  |
| 7 | ВЗУ «Мартюшино» | 1. Изготовление охранной зоны Р=200 м.п. 2. Приобретение и установка ультразвуковых расходомеров | 322,116 30,0 | 322,116 30,0 | 2014-2017 |
|  | Итого: |  | 352,116 | 352,116 |  |
| 8 | ВЗУ «Бужарово» Скв.№1, Скв. №2 | 1. Изготовление охранной зоны Р=255,19 м.п., ремонт в павильонах. 2. Приобретение и установка 2-х расходомеров. 3. Монтаж станции обезжелезивания | 397,687 60,0 15 300,0 | 397,687 60,0 15300,0 | 2014-2017 |
|  | Итого: |  | 15 757,687 | 15757,687 |  |
| 9 | ВЗУ «Карцево» | 1. Изготовление охранной зоны Р=190,01 м.п., изготовление надземного павильона 2. Приобретение и установка расходомеров | 324,026 30,0 | 324,026 30,0 | 2014-2017 |
|  | Итого: |  | 354,026 | 354,026 |  |
| 10 | ВЗУ «Куртниково» | 1. Изготовление охранной зоны Р=175,68 м.п. 2. Приобретение и установка расходомеров. | 282,947 30,0 | 282,947 30,0 | 2014-2017 |
|  | Итого: |  | 312,947 | 312,947 |  |
| 11 | ВЗУ «Синево» Скв. №1, Скв. №2 | 1. Изготовление охранной зоны Р=316,56 м.п., ремонт павильона. 2. Приобретение частотного преобразователя №=15кВт, ремонт артезианской скважины №2. | 547,845 1780,0 | 547,845 1780,0 | 2014-2017 |
|  | Итого: |  | 2327,845 | 2327,845 |  |
| 12 | ВЗУ «Ефимоново» | 1. Изготовление охранной зоны Р=200,00 м.п., ремонт павильона. 2. Установка ультразвукового расходомера. | 347,116 30,0 | 347,116 30,0 | 2014-2017 |
|  | Итого: |  | 377,116 | 377,116 |  |
| 13 | ВЗУ «Лечищево» | 1. Установка ультразвукового расходомера | 30,0 | 30,0 | 2014-2017 |
|  | Итого: |  | 30,0 | 30,0 |  |
| 14 | 13 населенных пунктов | Модернизация водопроводных сетей D = 100 мм L = 7,1 км | 2 993,71 | 2 993,71 | 2014-2017 |
|  | Итого: |  | 2 993,71 | 2 993,71 |  |
|  | Всего: |  | 27 080,815 | 27 110,815 |  |

Директор МУП «Бужаровское РЭП ЖКХ»                                      		В.И.Семенов

П Л А Н

технических мероприятий по реконструкции очистных сооружений и канализационных сетей  д. Алехново, д. Бужарово, п. Гидроузла

| № п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Ориенти-ровочная стоимость 1 ед., тыс.руб. | Общая ст-ть тыс.руб. | Срок исполне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Очистные сооружения д.Бужарово | 1. Приобретение, монтаж, наладка и пуск в эксплуатацию 2-х газодувок тип.22 ВФ 6,3/1,5 СН 2 УЗ эл.двигатель 7,5кВт 2. Замена аэротенка. 3. Приобретение, монтаж и наладка хлораторной установки 4. Монтаж линии водопровода d=50 мм на очистные сооружения 5. Повышение надежности эл.снабжения очистных сооружений. Замена трансформаторной подстанции. 6. Изготовление и монтаж охранной зоны 7. Очистка вторичных отстойников – 2 шт. | 74 13600,0 21,0 30,0 2500,0 398,69 1 158,0 | 137 13600,0 21,0 30,0 2500,0 398,69 2 316,0 | 2014-2017 |
| 2 | Канализационная насосная станция (КНС) д. Бужарово | 1.Монтаж, наладка и пуск в эксплуатацию приточно-вытяжной вентиляции. 2.Приобретение и монтаж фекального насоса (резерв СД 80/18). 3.Восстановление здания КНС, установка охранной зоны КНС Р-112,5 м. | 125,0 97 1 245,0 | 125,0 97 1 245,0 | 2014-2017 |
| 3 | Очистные сооружения д.Алехново | 1.Приобретение и монтаж газодувок тип22ВФ-6,3/1,5 СМУЗ с эл.двигателем 7,5 кВт 2.Очистка вторичных отстойников – 2 шт. 3.Восстановление здания 4.Приобретение и монтаж хлораторной установки | 63,00 1 250,0 5 160,0 70,0 | 126,0 2 500,0 5 160,0 70,0 | 2014-2017 |
| 4. | Очистные сооружения пос. Гидроузла | 1.Реконструкция первой очереди 2.Замена мотор-редуктора, мешалки 3. Приобретение, монтаж, наладка и пуск в эксплуатацию 2-х газодувок тип.23 ВФ 10/1,2 СМ 2У 3 4.Очистка поверхностного гравийно-песчаного фильтра 5. Очисткая, капитальный ремонт дренажных трубопроводов иловых площадок – 2шт. | 6 400,0 3 241,0 110,0 1 880,0 750,0 | 6 400,0 3 241,0 220,0 1 880,0 1500,0 | 2014-2017 |
| 5 | д. Бужарово, д. Алехново, пос. Гидроузла | Замена участка канализационных сетей D = 150 мм L = 2689 м | 10 923,65 | 10 955,69 | 2014-2017 |
|  | Всего: |  | 49 956,34 | 50 522,38 |  |

Директор МУП «Бужаровское РЭП ЖКХ»                                      		В.И.Семенов

Расчет тарифа на подключение объектов

капитального строительства к существующим сетям водоснабжения и канализации с.п. Бужаровское на 2014-2017гг.

Водоснабжение

Исходные данные:

Данные о численности населения в с.п. Бужаровское согласно данным (выкопировке) из схемы территориального планирования Истринского муниципального района, разработанной ГУП МО «НИИ Проект» с расчетом численности перспективного уведомления населения на территории с.п. Бужаровское по информации Управления Архитектуры и Градостроительства №04 от 16.01.2009 г.). Всего по населенным пунктам к 2017 году – 5364 человек. Численность населения в 2014 г. – 2860 чел.

5364 - 2860= 2504 чел.

Расчетный среднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды с учетом количества воды на промышленные нужды в размере 20% от расхода  хозяйственно-питьевых нужд составит

Qcут. =  250*2504/1000*1,2 =751,2 м3

Тариф на подключение  объекта капитального строительства к существующим сетям водоснабжения  за 1м3/сутки составит  на 2014 год:

27110,81/751,2 = 36,09 тыс. руб/м3

Водоотведение.

Исходные данные:

Проектная мощность очистных сооружений:

д. Бужарово – 560 м3/сутки

д. Алехново – 250 м3/сутки

пос. Гидроузла – 1200 м3/сутки

Суммарная мощность – 2010  м3/сутки

Загруженность очистных сооружений:

д. Бужарово –  221,44 м3/сутки

д. Алехново – 42,94 м3/сутки

пос. Гидроузла – 500,92 м3/сутки

221,44  +  42,94 + 500,92  =  765,30 м3/сутки

Запас мощности очистных сооружений

2010 – 765,30 = 1244,70 м3/сутки

Тариф на подключение объекта капитального строительства к существующим  сетям водоотведения за 1м3/сутки в 2014 году составит:

50522,38/1244,70=40,59  тыс.руб/м3